На основу члана 50. став 3. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст и 33/20) Комисија за прописе Скупштине града Зрењанина на седници одржаној дана _________2021. године утврдила је пречишћен текст Планског документа саставног дела Одлуке о доношењу Плана генералне регулације ''Центар'' који обухвата:

- Одлуку о доношењу Плана генералне регулације ''Центар'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 19/16) из које је  изостављен  члан 7.  којим је утврђено када ова одлука ступа на снагу

- Одлуку о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' (''Службени лист града Зрењанина'' број 2/21) из које је  изостављен  члан 6.  којим је утврђено када ова одлука ступа на снагу

О  Д  Л  У  К  A

О ДОНОШЕЊУ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР''  У ЗРЕЊАНИНУ

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Члан 1.

ДОНОСИ СЕ План генералне регулације ''ЦЕНТАР'' у Зрењанину (у даљем тексту: План) ради просторног уређења, а у складу са Законом о планирању и изградњи

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 у даљем тексту: Закон), наменом површина утврђеном Генералним планом Зрењанина 2006-2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07, 01/08, и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08) и Одлуком о усклађивању Генералног плана Зрењанина са одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09) и Одлуком о изради Плана генералне регулације ''ЦЕНТАР'' у Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/09) и и Одлукoм о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/19).

Члан 2.

План је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део. План се састоји од текстуалног дела и графичког дела. Текстуални део Плана објављује се у ''Службеном листу града Зрењанина''.

Графички део Плана садржи:

1.ИЗВОД  ИЗ  ГП-а  ЗРЕЊАНИН  2006-2026  –  Намена површина

2.ИЗВОД ИЗ ГП-а ЗРЕЊАНИН 2006-2026 – Подела  на  просторне  целине  и  урбанистичке подцелине

3.ГРАНИЦА ПЛАНА СА ПОСТОЈЕЋОМ ФУНКЦИОНАЛНОМ  ОРГАНИЗАЦИЈОМ  И  ПРЕТЕЖНОМ  НАМЕНОМ  ПРОСТОРА – по планским карактеристикама

4.ГРАНИЦА ПЛАНА СА ПОДЕЛОМ  НА  УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ

5.ПЛАН ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА

6.ПЛАН САОБРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

7.ПОСТОЈЕЋА  И  ПЛАНИРАНА  ГЕНЕРАЛНА  РЕШЕЊА  ЗА  ТРАСЕ,  КОРИДОРЕ И КАПАЦИТЕТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ  КОМУНИКАЦИЈЕ, ЕНЕРГЕТСКУ, ХИДРОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ И ВОДНЕ ОБЈЕКТЕ

8.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

Члан 3.

Аналитичко документациона основа са прилозима и условима надлежних органа и организација на којој се заснива План, чува се у:

-органу управе – Одељењу за урбанизам,

-''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин.

План се објављује и у електронском облику  и доступан је путем интернета на званичном сајту града Зрењанина:  www.zrenjanin.rs и у Централном регистру планских докумената Републичког геодетског завода: www.planskidokumeti.gov.rs

Члан 4.

Потписивање, оверавање, достављање и архивирање вршиће се у складу са одредбама Закона.

План је израђен у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.

Донет, потписан и оверен План у аналогном облику и  дигиталном облику чуваће се у:

-  Скупштини града Зрењанина - 1 (један) примерак

- Одељењу за урбанизам, Одсеку за урбанизам и просторно планирање Градске управе града Зрењанина - 2 (два) примерка

-  ''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин - 2 (два) примерка

Члан 5.

Право на непосредан увид у графичке прилоге из члана 2. став 2. имају сва правна и физичка лица. Прилози се налазе у:

-органу управе – Одељењу за урбанизам града Зрењанина,

-''Јавном предузећу за урбанизам'' Зрењанин.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се ван снаге:

-ДУП стамбеног насеља ''Берберско'', (''Службени лист општине Зрењанин'' 6/92 и 11/03)

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе из Генералног плана Зрењанина 2006-2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07, 01/08, и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08 и 17/09- Одлука о усклађивању Генералног плана Зрењанина са одредбама Закона о планирању и изградњи) које се односе на  просторну целину број I, Центар, односно површину обухваћену овим Планом.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- РЕГИСТРАЦИЈА ФИРМЕ

- ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ОПШТИ ДЕО

1 УВОД

2 ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

3 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

4 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

ПЛАНСКИ ДЕО

5 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.1 Подела на урбанистичке целине

5.2	Концепција уређења са претежном наменом земљишта

5.3	Регулација и нивелација површина јавне намене

5.4	Урбанистички и други услови за уређење и изградњу објеката јавне намене

5.5	Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре

5.5.1 Саобраћајна инфраструктура

5.5.2 Водоснабдевање

5.5.3 Одвођење фекалних отпадних вода

5.5.4 Одвођење aтмосферских отпадних вода

5.5.5 Водни објекти

5.5.6 Електроенергетска инфраструктура

5.5.7 Електронске комуникације

5.5.8 Термоенергетска инфраструктура

5.6 Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по зонама који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

5.7 Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи, заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

5.7.1 Мере заштите природних добара

5.7.2 Мере заштите културног наслеђа

5.7.3 Основне мере заштите животне средине

5.7.4 Заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

5.8 Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности

5.9 Правила уређења зелених површина

5.10 Мере енергетске ефикасности изградње

5.11 Правила парцелације, препарцелације и исправке границе парцеле

5.12 Ограничена изградња унутар инфраструктурних коридора

6 МЕРЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

6.1 Локације за које се израђује урбанистички пројекат односно расписује конкурс

6.2 Урбанистички планови који престају да важе

7 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

7.1	Врста и намена објеката који се могу градити

7.2	Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

7.3	Највећe дозвољенe спратности, односно висинe објеката

7.4	Правила грађења за породично становање

7.5	Правила грађења за вишепородично становање

7.6	Правила грађења за пословне објекте

7.7	Посебни услови

8 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9 ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА

ГРАФИЧКИ ДЕО

1. Извод из ГП Зрењанина 2006-2026: Намена површина

2. Извод из ГП Зрењанина 2006-2026: Подела на просторне целине

3. Граница плана са постојећом функционалном организацијом и претежном наменом простора - по планским карактеристикама

4. Граница плана са поделом на урбанистичке целине

5. План претежне намене простора

6. План саобраћаја, регулације и нивелације

7. Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за електронске комуникације, енергетску, хидротехничку инфраструктуру и водне објекте

8. Начин спровођења плана

ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЦЕНТАР'' У ЗРЕЊАНИНУ

- УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА

ОПШТИ ДЕО

1 УВОД

Грађевинско подручје обухваћено Генералним планом Зрењанина 2006-2026 подељено је на осам просторних целина. Једна од тих целина је и просторна целина I - ''Центар''.

Скупштина града Зрењанина је за просторну целину ''Центар'' донела Одлуку о изради плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину број 06-155-5/09-I-10-01 од 10.12.2009.г. (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09).

Одлуком Одељења за послове урбанизма, Градске управе града Зрењанина, бр. 501-230/09-IV-03-01 од 20.11.2009.г. одлучено је да се не приступи изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину на животну средину, из разлога што је за градско насеље Зрењанин донета стратешка процена приликом доношења ГП Зрењанин 2006 - 2026.

Просторна целина ''Центар'' представља просторну целину ограничену са севера Булеваром Милутина Миланковића, а са југа водотоком реке Бегеј и Језером III Бегејске петље са превлаком.

Планом генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину дефинишу се границе плана и обухват грађевинског подручја, претежна намена земљишта, регулационе и грађевинске линије, нивелационе коте јавних површина, попис парцела за јавне површине, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних добара, локације за које се обавезно израђују урбанистички пројекти, правила уређења и правила грађења и други елементи значајни за спровођење pлана.

Циљ доношења предметног Плана је да се:

- унапреди просторна организација, градитељско наслеђе и омогући развијање градских функција;

- дестимулише непланско и нерационално коришћење земљишта;

- омогући уређење неизграђених површина;

- интегришу просторне градске структуре различитих намена у циљу рационализације коришћења простора и побољшања квалитета живота;

- обезбеде довољне површине градског зеленила у циљу хуманизације простора и стварању повољне микроклиме за живот и рад људи;

- рехабилитује обала каналисаног водотока Бегеј за градске садржаје доступне пешацима;

- утврде критеријуми и нивои опремљености земљишта за одређене намене, као и други релевантни параметри;

- обезбеде површине за развој, комуналну опремљеност, функционалну повезаност и комплементарност са другим функцијама;

- валоризује архитектонско и урбано наслеђе и ревитализују напуштене и недовољно коришћене површине;

- ревитализују и унапреде јавне површине;

- укључе ликовни елементи у градски простор: скулптуре, фонтане и сл;

- преиспита важећа планска документација, као и да се утврде зоне за које је обавезна даља разрада;

- дефинише јавни интерес;

- заштити и унапреди животна средина;

- дефинишу правила уређења и грађења за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

2 ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у КО Зрењанин I.

За почетну тачку (П) описа границе плана утврђена је тачка на пресеку осовина Улице бригадира Ристића, Булевара Милутина Миланковића и Улице обала Соње Маринковић. Од ове тачке граница плана прати осовину Булевара Милутина Миланковића све до пресека ове улице са осовином реке Бегеј (парцела кат. бр. 9417/1). У овој тачки граница плана се ломи за око 270º, иде низводно осовином реке Бегеј (парцела кат.бр. 9417/1) све до замишљеног пресека између осовине реке Бегеј и грађевинско - регулационе линије индивидуалних  стамбених објеката у Улици обала пионира (објекти до паркинга на превлаци). У овој тачки граница плана се ломи за око 250º, иде грађевинско - регулационом линијом индивидуалних  стамбених објеката у Улици обала пионира (објекти до паркинга на превлаци). Граница плана даље прати јужну границу нове саобраћајнице поред језера до пресека са осовином Улице народне омладине (парцела кат. бр. 9653/1). У овој тачки граница плана се ломи за око 270º,  даље наставља да прати осовину Улице народне омладине све до моста код зграде суда. У овој тачки граница плана се ломи за око 90º и наставља да прати јужну обалу Језера III (парцела кат. бр. 9417/1) све до висећег моста (мост на сувом). У овој тачки граница плана се ломи за око 270º, пресеца превлаку између Језера III и Језера I (парцела кат. бр. 9417/1) и наставља до међне линије између парцела кат. бр. 4797/6 и 4800/1. Даље наставља међном линијом између парцела кат. бр. 4797/6 и 4800/1 до осовине Улице обала Соње Маринковић. У овој тачки граница плана се ломи за око 90º и наставља осовином Улице обала Соње Маринковић  све до почетне тачке која се налази на пресеку осовина Улице бригадира Ристића, Булевара Милутина Миланковића и Улице обала Соње Маринковић.

Укупна површина унутар описане границе је 50,5 ha.

3 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 - Одлука УС, 54/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр. 64/15);

- Одлука о изради плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину донета од стране Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09).

Плански основ за израду Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину је ГП Зрењанин 2006-2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07 и 1/08 и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08 и 17/09).

4 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Централна зона града, као јединствена просторна структура, делује у три нивоа. Она представља оквир за рад и становање, затим представља простор са припадајућим централним, односно јавним функцијама и као треће представља регионални центар, не само за град Зрењанин него и суседних општина са одговарајућим функцијама. Ова структура функција пружа велике могућности за развој, али уједно и обавезује тражећи адекватне просторне поставке.

Структура данашњег центра формирана је спонтано око улице, односно друма који је од тврђаве водио до моста на реци Бегеј. Просторна структура мењала се и попуњавала спонтано кроз векове. Меандри су више пута преграђивани и насипани и од првобитне структуре тврђаве на узвишењу три острва и два полуострва није остало много.

Најрадикалније промене на овом потезу десиле су се у задњих 30 - 40 година и то су насипање последње окуке меандра и просецање ''магистрале'' (Булевар Милутина Миланковића), који у исто време чине и природну границу планског обухвата. Садашњи морфолошки склоп зоне центра резултат је наслеђене структуре земљишта и интервенција вршених кроз претходни период.

Са северне стране, ова зона дефинисана је такозваном "магистралом" која  је просекла градско ткиво у непосредном залеђу заштићене зоне трасом широког булевара кроз само градско језгро, остављајући за собом девастирани простор и незавршене блокове са обе стране. Ови блокови ни пре поменутих интервенција нису били правилног облика зато што су формирани сходно природним условима: конфигурација некадашњих острва и полуострва, насипање појединих корита меандра (од којих је тако настала Петефијева улица) или снажна денивелација у блоку која представља један од бивших меандара Бегеја. Пробијањем ''магистрале'' неприродно формирани и незавршени блокови са помоћним објектима  стварају уз саобраћајницу слику запуштености.

Централни део са главном улицом и два трга, врло изражених стилских обележја, пружа се по греди, односно највишем потезу овога простора. Овај простор представља срце старог језгра са већином јавних објеката и објеката под амбијенталном и појединачном заштитом.

Са јужне стране природна висока обала бившег тока Бегеја данас се наставља у паркинг на новоформираној превлаци. Са друге стране превлаке уочава се структура блока са остацима старих радних индустријских структура оријентисаних на воду које више нема.

Елаборат заштите културних вредности резимира: Урбанистички планови из педесетих и шездесетих година нанели су доста штете старом урбаном ткиву града предвиђајући значајније захвате на рушењу појединих делова улица. Тада су порушени архитектонско - просторни потези на Тргу слободе, Тргу републике, у Улици краља Александра I Карађорђевића и изграђени нови објекти - стамбени и пословни, који са својим масама, габаритима, обликовним средствима и примењеним материјалима представљају негацију свих наслеђених просторних вредности. То су објекти: ''Водоторањ'' спратности П+11, стамбена шестоспратница ''Текстил'' у Улици краља Александра I Карађорђевића, зграда ''ГИК - Банат" П+5 и зграда Војвођанске банке на Тргу др Зорана Ђинђића. Тада је начињен и најтежи губитак за градитељско наслеђе града, уклоњен је челични "Велики мост" који је представљао најрепрезентатативнији примерак сецесије у архитектури мостова у Војводини.

Градитељско наслеђе у коме доминирају објекти главне улице, већином пословно - стамбеног карактера, трпе утицаје који мењају слику града и доводе до деградирања и нестајања старих објеката, а у знатно мањем броју случајева до побољшања њиховог стања. Овде је нарочито карактеристична промена у структури делатности чиме се мења традиционална намена објеката у центру града увећаном потребом за пословним простором. И поред законске регулативе, чести су случајеви неконтролисаних адаптација, замена и доградњи старих објеката чиме се значајно еродирају урбани и просторни квалитети центра града и захтевају озбиљан напор за увођење грађевинског и правног реда.

ПЛАНСКИ ДЕО

5 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.1 Подела на урбанистичке целине

Простор у оквиру обухвата ПГР ''Центар'' подељен је на четири урбанистичке целине:

Урбанистичка целина I – по површини највећа целина и обухвата површину од 24,7 ha. Обухвата простор између улица: Обилићева, Петефијева, Слободана Бурсаћа, Немањина, Светосавска, Светозара Марковића, Сарајлијина, Јеврејска, Обала пионира, Суботићева, Народног фронта и Обала Соње Маринковић.

У оквиру урбанистичке целине I од објеката јавне намене налазе се:

Објекти образовања:

- Зрењанинска гимназија;

- ЕТШ ''Јован Трајковић'';

- Музичка школа ''Јосиф Маринковић''.

Објекти здравствене заштите;

- Дом здравља др Бошко Вребалов'' Зрењанин.

Објекти спорта и рекреације:

- Дом борилачких спортова.

Остали објекти јавне намене:

- Народни музеј Зрењанин;

- Народно позориште ''Тоша Јовановић'';

- Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'';

- Град Зрењанин - јединица локалне самоуправе;

- Објекат јавних функција у Улици Народног фронта бр. 2;

- Објекат јавних функција у Улици др Мирослава Тирша бр. 2;

- Објекат јавних функција у Улици краља Петра I бр. 4 – ''Комитет;

- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'';

- ЈП ПТТ саобраћаја Србија;

- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање Београд;

- Дирекција за мере и драгоцене метале.

У овој урбанистичкој целини планира се формирање четири нове површине јавне намене. Структура блокова и однос површина за јавне и остале намене се задржавају, блоковска структура мења се само у блоку између улица Немањина, Пупинова и Слободана Бурсаћа, формирањем нове површине јавне намене ради активирања слободног простора и изградње приступне улице и паркиралишта или гараже за путничка возила. Ова интервенција предвиђена је због величине овог блока, а у функцији искоришћења грађевинског земљишта.

Могућа је изградња стамбених, пословних и објеката јавне намене. Реконструкција, адаптација и доградња објеката могућа је према условима овог плана и према условима надлежних предузећа.

Урбанистичка целинa II – обухвата простор између урбанистичких целина I, III и IV и границе обухвата Плана са источне стране. Урбанистичка целинa II обухвата површину од 8,2 ha. У оквиру ове целине налази се и водни објекат - каналисани водоток Бегеј.

У оквиру урбанистичке целине II од објеката јавне намене налазе се:

Објекти остале јавне намене:

- МЗ ''Центар'';

- Предшколска установа Зрењанин;

- Национална служба за запошљавање.

У овој урбанистичкој целини планира се формирање једне нове површине јавне намене. Задржава се постојећа грађевинска линија и структура блокова у постојећим оквирима регулационе линије.

Могућа је изградња стамбених, пословних, и објеката јавне намене. Реконструкција, адаптација и доградња објеката могућа је према условима овог плана и према условима надлежних предузећа.

Урбанистичка целинa III – обухвата простор између урбанистичких целина I и II и границе обухвата Плана са северне стране. Урбанистичка целинa III обухвата површину од 10,7 ha.

У оквиру урбанистичке целине III од објеката јавне намене налазе се:

Објекти образовања

- Основна школа ''Соња Маринковић''

Објекти здравствене заштите:

- Завод за јавно здравље Зрењанин;

- Специјална болница за плућне болести ''др Васа Савић'' Зрењанин.

Објекти остале јавне намене:

- Дом ученика средњих школа ''Ангелина Којић Гина'' Зрењанин;

- ВДП "Средњи Банат" и ЈВП ''Воде Војводине'';

- АД ''Железнице Србије''.

У овој урбанистичкој целини планира се формирање једне нове површине јавне намене. Задржава се постојећа грађевинска линија и структура блокова у постојећим оквирима регулационе линије.

Могућа је изградња стамбених, пословних, и објеката јавне намене. Реконструкција. Реконструкција, адаптација и доградња објеката могућа је према условима овог плана и према условима надлежних предузећа.

Урбанистичка целина IV – обухвата простор између урбанистичких целина I и II и границе обухвата плана са јужне стране. Урбанистичка целинa IV обухвата површину од 6,9 ha. У оквиру ове целине налази се и водни објекат - Језеро 3 Бегејске петље са превлаком.

У оквиру урбанистичке целине IV од објеката јавне намене налазе се:

Објекти образовања

- Основна школа ''Вук Караџић'';

- Електротехничка и грађевинска школа ''Никола Тесла''.

Задржава се постојећа структура блокова у постојећим оквирима регулационих и грађевинских линија.

Делови превлака настали затрпавањем меандра предвиђени су за зелене површине са постојећим паркиралиштем (Улица обала пионира).

Могућа је изградња стамбених, пословних, и објеката јавне намене. Реконструкција Реконструкција, адаптација и доградња објеката могућа је према условима овог плана и према условима надлежних предузећа.

5.2 Концепција уређења са претежном наменом земљишта

Зона центра обухваћена овим планом, може се дефинисати као простор стамбене, пословне и јавне намене (саобраћај, зелене и водне површине).

Aнализом простора установљено је да је поменути простор историјски и плански формирана и заокружена целина, а у даљем развоју треба омогућити стварање нових квалитетних градских простора.

Концепција развоја ове просторне целине утврђен је на основу анализе постојећег стања, планске документације, конкурса за идејно урбанистичко - архитектонско решење централне зоне Зрењанина са пешачком зоном из 2002. године, ПДР ''Зрењанин - Центар'' из 2004. године, Програма уређења Улице краља Александра I Карађорђевића са саобраћајним решењем шире централне зоне из 2006. године, Инвестиционог програма изградње инфраструктуре за партерно уређење III фазе пешачке зоне из 2008. године, услова надлежних предузећа и институција, Стратегије одрживог развоја града Зрењанина 2006-2014-2020, као и других законских и подзаконских аката од значаја за просторна решења на територији обухвата плана.

Концепција развоја полази од начела комбинованог развоја јавних функција и становања са једне и пословања са друге стране.

Према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и у складу са предходним периодима планирања и реализације, планом се предвиђа чување габарита, контура, амбијента и идентитета простора, као и постојеће урбане матрице. Постојећи блокови се задржавају, а нова градња прилагођена је преовлађујућим спратним висинама у појединим улицама и деловима простора обухвата плана.

Интервенција у простору, која  представља даљу разраду решења проистеклих из претходног периода планирања, предвиђа се у северној зони центра у урбанистичкој целини I. Предвиђено је формирање нове приступне улице, на простору старог меандра Бегеја, у блоку између улица Слободана Бурсаћа и Пупинове са прикључком на Немањину улицу. Ова интервенција у простору подразумева изградњу паркиралишта или паркинг гараже.

За Улицу др Мирослава Тирша предиђено је расписивање урбанистичко - архитектонског конкурса.

У оквиру обухвату плана могуће је расписивање урбанистичко - архитектонског конкурса.

У циљу оплемењивања постојећих градских простора који имају карактер јавних површина, неопходно је уређивања ових градских простора са елементима градског мобилијара (платоима, зеленим засадима, клупама, жардињерама, канделабрима и сл).

На свим погодним и репрезентативним просторима омогућити уклапање ликовних елемената у простор и то оних који најадекватније одговарају самом амбијенту и који својим присуством оплемењују простор.

Централна градска зона је у границама заштићених зона и са заштићеним објектима, тако да се водило рачуна о очувању постојећих амбијенталних вредности и даљем оплемењивању и обогаћивању овог простора.

Спровођењем овог плана вршиће се праћење стања животне средине и спровођења мера надзора, управљања и заштите простора, као и мере заштите културно - историјског наслеђа.

Преовлађујућа намена на подручју обухваћеним планом је стамбено - пословна.

Површине јавне намене

Објекти јавни намене

Објекти јавне намене су објекти у јавној својини намењени за јавно коришћење.

Објекти јавне намене су: објекти образовања, здравства, спорта и рекреације, комуналне инфраструктуре и објекти осталих делатности (управе, социјалне заштите, културе, јавне паркинг гараже и сл).

Јавно зеленило

Јавне зелене површине обухватају: Споменик природе ''Жупанијски парк у Зрењанину'',

линеарно зеленило, зеленило слободних површина и зеленило васпитно - образовних установа.

Јавно зеленило је минимално заступљено у обухвату плана. Међутим, ова зона ослања се на значајне зелене парковске површине града, Чоклигет и Планкерт. С обзиром на степен изграђености не могу се формирати веће зелене површине, осим на појединим деловима превлаке и уз ''магистралу'' (Булевар Милутина Миланковића).

Водни објекти

У оквиру обухвата плана  налазе се водни објекти: каналисани водоток Бегеј и Језеро 3 Бегејске петље.

Каналисани водоток Бегеј чини границу на источној страни између предметног плана и Плана генералне регулације ''Југоисток''. То је простор дуж речног тока Бегеја са приобаљем. Непходна је санација круне насипа. Простор обогатити шеталиштем, мобилијаром и пратећим садржајима као и потребном инфраструктуром у складу са условима ЈВП ''Воде Војводине''. Опремање приобаља позитивно би утицало и на развој садржаја у непосредном окружењу приобаља.

Језеро 3 Бегејске петље је део језерског система које се састоји из три језера и заједно чине зону језера са приобаљем. Језеро 3 има урбани карактер с обзиром да припада зони центра. Мора се водити рачуна о одржавању и заштити језера и његовог приобаља.

Јавне површине

Јавне површине обухватају улице, тргове, паркиралишта.

На простору обухвата плана налазе се два трга: Трг слободе и Трг др Зорана Ђинђића.

Најважније градске установе, као што су: Градска кућа, Народни музеј Зрењанин, Народно позориште ''Тоша Јовановић'', Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'' и Римокатоличка катедрала св. Јована Непомука - заштитника градова на води, наслањају се на Трг слободе.

Према конкурсном решењу реконструисана је Улицa краља Александра I Карађорђевића и Трг слободе.

Трг др Зорана Ђинђића настао je спајањем пешачког моста са Тргом и простором  на платоу испред зграде Војвођанске банке. Сам трг је висински подигнут 1,5 m - 2 m од висинске регулације улице Краља Александра I Карађорђевића.

Површине за остале намене

Стамбено - пословна намена

Концепт развоја у планском периоду обухвата унапређење, развој и санирање нежељених и започетих процеса јасним дефинисањем и комплетирањем постојећих блокова, изградњом објеката на слободним парцелама и увођењем пратећих намена.

Могуће је градити објекте становања, стамбено - пословне, пословно - стамбене, пословне и објекте јавне намене.

Поред ове основне намене планира се изградња и објеката који су компатибилних садржаја или чине пратећу функцију, који могу бити у склопу објекта или на истој парцели као посебан објекат.

Породично становање

Стамбени објекти породичног становања су објекти са max. 3 стамбене  јединице. Минимална нето квадратура једне стамбене јединице износи 26 m2.

Могу се градити и помоћни објекти који  су компатибилни садржају становања или чине његову пратећу функцију, који могу  бити  у  склопу  стамбеног објекта или на истој парцели као посебан објекат.

Вишепородично становање

Вишепородични стамбени објекти су објекти са више од три стамбене јединице. Минимална нето квадратура једне стамбене јединице износи 26 m2.

Поред ове основне  намене  могуће  је градити  и објекте  који  су компатибилни садржају становања или чине његову пратећу функцију, у складу са прописаним  правилима  грађења.  Пратећи  садржаји  могу  бити  у  склопу  стамбеног објекта или на истој парцели као посебан објекат.

За изградњу вишепородичних стамбених објеката обавезна су геомеханичка испитивања носивости тла

Стамбене и стамбено - пословне зграде са десет и више станова морају се пројектовати и градити тако да се свим корисницима, а нарочито особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Пословни објекти

Пословни објекти су објекти пословних садржаја у којима се одвија пословна  делатност у складу са компатибилним садржајима, а то су: пословање, трговине, угоститељство, занатство,  услуге и сл.

Објекти пословне намене морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старим особама омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама  (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Објекти јавне намене у другим облицима својине

Објекти јавне намене у другим облицима својине су: објекти образовања, здравства, објекти културе, јавне паркинг гараже и други објекти.

Верски објекти

У оквиру обухвата плана налазе се четири верска објекта: Римокатоличка катедрала св. Јована Непомука са зградом Римокатоличког жупног уреда на Тргу слободе, Римокатоличка (апостолска) црква у Гиимназијској улици, Српска православна црква Успења Богородице у Светосавској улици и Храм св. Архангела Михаила у Улици др Мирослава Тирша.

Биланс површина

| намена површина | површина постојеће (ha) | % | површина планирано (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| површине за јавне намене |
| 1. | површине јавне намене за јавне објекте | 7,1 | 14 | 7,1 | 14 |
| 2. | јавно зеленило | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 |
| 3. | река Бегеј | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4. | Језеро III Бегејске петље | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 5. | јавне површине | 16,8 | 33,3 | 16,9 | 33,5 |
|  | ∑ | 27,6 | 54,7 | 27,7 | 54,9 |
| површине за остале намене |
| 6. | стамбено - пословна намена | 21,8 | 43,1 | 22 | 43,5 |
| 8. | верски објекти | 1,1 | 2,2 | 0,8 | 1,6 |
|  | ∑ | 22,9 | 45,3 | 22,8 | 45,1 |
| површине за јавне намене | 22,9 | 54,7 | 27,7 | 54,9 |
| површине за остале намене | 27,6 | 45,3 | 22,8 | 45,1 |
| укупно: | 50,5 | 100 | 50,5 | 100 |

5.3 Регулација и нивелација површина јавне намене

Регулациона линија јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

Растојање између регулационих линија утврђено је у зависности од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре. План у највећој мери преузима регулационе елементе улица, површина јавне намене и грађевинске линије постојеће изграђености

Задржани су регулациони елементи улица, површина јавне намене и грађевинске линије из важећих урбанистичких планова.

Јавне површине су разграничене у односу на површине за остале намене.

На простору обухвата плана формираће се шест нових површина јавне намене и то:

Урбанистичка целина I

I за формирање нове површине јавне намене од дела парцеле кат. бр. 4836 KO Зрењанин I;

II за изградњу приступне улице ради активирања слободног простора и изградње паркиралишта или паркинг гараже, од парцела кат. бр. 4341, 4359, 4361 и 4363 и делова парцела кат. бр. 4347, 4349/1, 4349/2,  4351, 4353, 4355, 4357 KO Зрењанин I;

III за формирање нове површине јавне намене ради пешачког прилаза објекту Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање Београд, од парцела кат. бр. 5831/3 и 5831/7 KO Зрењанин I; део парцеле кат. бр. 5831/6 KO Зрењанин I који се користи као површина јавне намене, планом се задржава као површина јавне намене;

IV за изградњу колског прилаза ради директног приступа на јавну саобраћајну површину парцела кат. бр. 5835/1 и 5835/3 KO Зрењанин I, од делова парцела кат. бр. 5833/1, 5835/1 KO Зрењанин I.

Урбанистичка целинa II

V за формирање нове површине јавне намене - пешачке зоне, од дела парцеле кат. бр. 5766 KO Зрењанин I.

Урбанистичка целинa III

VI за формирање нове површине јавне намене од дела парцеле кат. бр. 4394 KO Зрењанин I.

У случају неусаглашености наведених катастарских парцела и делова катастарских парцела са графичким прилогом, меродаван је графички прилог.

Тачне површине планираних јавних површина биће дефинисанe пројектима парцелације / препарцелације, односно пројектима геодетског обележавања.

У висинском погледу простор је углавном уређен, тако да нивелете нових објеката треба ускладити са постојећим тереном.

Приликом планирања саобраћајних површина у оквиру парцеле, предвидети све потребне падове тако да се објекти заштите од штетних атмосферских утицаја, одвођење воде предвидети слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом. Приликом планирања терена на парцели за објекте, зелене  и саобраћајне површине, коте терена ускладити са котама терена суседних парцела, тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле.

Планом нивелације дате су коте прелома нивелета осовина саобраћајница.

5.4 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу објеката јавне намене

Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у јавној својини и у другим облицима својине.

Постојећи објекти јавне намене у јавној својини се задржавају. Могућа је њихова доградња, реконструкција и адаптација уз прибављање услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и услова који се обавезно прибављају од ималаца јавних овлашћења, зависно од класе и категорије објеката.

Изградња нових објеката јавне намене могућа је на основу услова за уређење и изградњу објеката јавне намене уз израду урбанистичког пројекта.

За уређење и изградњу објеката јавне намене неопходно је придржавати се Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15) и Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара (''Службени лист СРЈ'' бр. 8/95).

Највећа дозвољена висина објеката дефинисана је у правилима грађења овог Плана.

На грађевинским парцелама на којима се налазе објекти јавне намене могућа је изградња помоћних објеката. Спратност помоћних објеката је П.

За постојеће објекте чија је заузетост парцеле већа од дозвољене и за постојеће објекте чија је заузетост парцеле 100 %, уколико постоје просторне могућности, дозвољена је доградња ради испуњења услова противпожарне заштите (пожарна степеништа).

На простору обухвата плана постоје следећи објекти јавних намена и функција:

Објекти образовања:

- Основна школа ''Соња Маринковић'';

- Основна школа ''Вук Караџић'';

- Електротехничка и грађевинска школа ''Никола Тесла'';

- Зрењанинска гимназија;

- ЕТШ ''Јован Трајковић'';

- Музичка школа ''Јосиф Маринковић''.

Објекти здравствене заштите;

- Дом здравља др Бошко Вребалов'' Зрењанин;

- Завод за јавно здравље Зрењанин;

- Специјална болница за плућне болести ''др Васа Савић'' Зрењанин.

Објекти спорта и рекреације:

- Дом борилачких спортова.

Остали објекти јавне намене:

- Народни музеј Зрењанин;

- Народно позориште ''Тоша Јовановић'';

- Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'';

- Град Зрењанин - јединица локалне самоуправе;

- Објекат јавних функција у Улици Народног фронта бр. 2;

- Објекат јавних функција у Улици др Мирослава Тирша бр. 2;

- Објекат јавних функција у Улици краља Петра I бр. 4 - ''Комитет;

- ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'';

- ЈП ПТТ саобраћаја Србија;

- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање Београд;

- Дирекција за мере и драгоцене метале;

- МЗ ''Центар'';

- Предшколска установа Зрењанин;

- Национална служба за запошљавање;

- Дом ученика средњих школа ''Ангелина Којић Гина'' Зрењанин;

- ВДП "Средњи Банат" и ЈВП ''Воде Војводине'';

- АД ''Железнице Србије'';

Објекти образовања

Предшколске установе

Простори предшколске установе могу бити наменски грађени објекти за децу и то:

- од 1 до 3 године - јаслице;

- од 3 до 7 година вртић;

- од 1 до 7 година - комбиновани дечији објекат.

За предшколске установе, у складу са Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу (''Службени гласник РС'' бр. 50/94 и 6/96) отвореног простора треба да буде најмање 10 m2 по детету, од чега најмање 3 m2 травнатих површина.

Приликом планирања објеката предшколских установа, обезбедити услове:

- површина комплекса  30 - 45 m2 / детету;

- површина објекта је min. 6,5 - 8 m2 / детету;

- индекс заузетости парцеле максимално 40 %;

- комлекси предшколских установа се ограђују.

Одређени број деце овог узраста биће смештен у приватним  установама који се могу отварати и у приватним кућама, али морају бити реализованим у складу са стандардима и нормативима за објекте ове намене и у складу са правилима из овог плана.

На неизграђеном простору комплекса предшколске установе планирати терене за физичке активности, дечија игралишта, помоћне реквизите и сл.

Зелене површине осим декоративне функције одабраних садних врста, имају и заштитну функцију.

Основно образовање

Услови за изградњу објеката основног образовања су:

- узраст деце 6 - 15 година;

- изграђена површина min. 8,0 m2 / ученику;

- слободна површина  25 - 30 m2 / ученику;

- минимално 30 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

- индекс заузетости парцеле max. 50 %;

Приликом изградње објеката из домена образовања поштовати прописе и нормативе из области образовања.

Приступ парцели кат. бр. 5839/4 (ОШ ''Вук Караџић'') могућ је индиректно преко парцеле кат. бр. 5839/5.

Средњошколско образовање

Услови за изградњу објеката средњошколског образовања су:

- школски комплекс 30 m2 / ученику;

- школски простор 15 - 20 m2 / ученику;

- оптимум је 25 ученика у учионици;

- једно паркинг место на 70 m2 корисног простора.

Објекти здравствене заштите

Услови за изградњу објеката здравствене заштите су:

- индекс заузетости парцеле max. 60 %;

- једно паркинг место на 70 m2 корисног простора;

- минимално 20 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

- медицински отпад мора се складиштити у складу са важећим законима и прописима.

Објекти за спорт и рекреацију

На простору обухвата плана од објеката намењених за  спорт и рекреацију налази се  Дом борилачких спортова, као и спортски терени и фискултурне сале објеката образовања и у оквиру комплекса Дома ученика средњих школа ''Ангелина Којић Гина''.

Постојећи објекти се задржавају уз могућност реконструкције, адаптације, санације и доградње. Унутар ових комплекса могућа је изградња објеката и отворених простора погодних за различите врсте спортских активности, са уређеним санитарним просторијама и потребним пратећим просторијама и садржајима.

Спортски терени могу бити покривени или непокривени. Ако су непокривеног или наткривеног типа, њихова површина се не рачуна у максимални индекс заузетости парцеле.

У оквиру комплекса Дома борилачких спортова изградња је могућа под следећим условима:

- индекс  заузетости парцеле максимално 30 %;

- минимално 20 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило;

- висина ограде може бити до 2 m, осим у случајевима када је неопходна посебна врста ограђивања (заштитне мреже за спортске терене).

Остали објекти јавне намене

Остали објекти јавне намене  планирају се под следећим условима:

- индекс заузетости парцеле максимално 60 %;

- 1 паркинг место на 150 m2 корисног простора;

- минимално 20 % површине грађевинске парцеле треба да заузме зеленило.

Објекти културе

Постојећи објекти културе, Народни музеј Зрењанин, Народно позориште ''Тоша Јовановић'', Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'' се задржаваjу. Могућа је њихова доградња, реконструкција и адаптација уз прибављање услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и услова који се обавезно прибављају од ималаца јавних овлашћења, зависно од класе и  категорије објеката.

Јавни тоалети

Изградња јавних тоалета могућа је:

- испод платоа Трга др Зорана Ђинђића;

- у оквиру постојећих и планираних паркиралишта и јавних паркинг гаража.

Постављање мобилних - покретних тоалета могуће је у оквиру постојећих и планираних паркиралишта.

Јавне паркинг гараже

Јавне паркинг гараже за путничка возила могу бити подземне и надземне.

Минимална површина парцеле за паркинг гараже је 1000 m2.

Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле износи 90 %.

У склопу паркинг гаража могуће су и комерцијалне делатности (трговина, угоститељство и сл) у приземљу објекта.

За изградњу подземних гаража обавезна су геомеханичка испитивања носивости тла.

Приликом изградње јавних гаража неопходно је  продржавати се важећих прописа, норматива и стандарда који регулишу ову област.

За изградњу јавних паркинг гаража предвиђена је обавезна израда урбанистичког пројекта. Спратност и висина паркинг гаража дефинисаће се израдом урбанистичког пројекта.

Верски објекти

У оквиру обухвата плана налазе се четири верска објекта:

- Римокатоличка катедрала са зградом Римокатоличког жупног уреда на Тргу слободе;

- Римокатоличка (апостолска) црква у Гиимназијској улици;

- Српска православна црква Успења Богородице у Светосавској улици;

- Храм св. Архангела Михаила у улици др Мирослава Тирша.

Изградња нових верских објеката у оквиру обухвата плана није планирана.

Постојећи верски објекти могу се реконструисати и адаптирати уз услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и осталих надлежних предузећа.

За пратеће објекте који се граде у оквиру верског комплекса примењиваће се правила грађења за стамбено - пословну намену.

5.5 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре

5.5.1 Саобраћајна инфраструктура

Инфраструктура друмског саобраћаја

Улична мрежа на простору обухваћеним планом категорисана је у складу са Уредбом о критеријумима за категоризацију јавних путева (''Службени гласник РС'' 33/19) на:

- примарне улице I реда,

- примарне улице II реда,

- секундарне улице,

- терцијарне улице.

Улична мрежа формирана је тако да садржи саобраћајну и осталу инфраструктуру.

Саобраћај на уличној мрежи регулисан је саобраћајном сигнализацијом.

Примарне улице I реда су оне улице које су истовремено трасе државних путева који пролазе кроз град.

На простору обухваћеним планом то је улица Булевар Милутина Миланковића која је уједно и део трасе државног пута IБ реда бр. 12 и део трасе државног пута IБ реда бр. 13.

Раскрснице на потезу предметних државних путева у простору обухвата Плана, могу се реконструисати у кружне раскрнице уз претходно прибављање услова ЈП ''Путеви Србије'', а у оквиру дефинисаних површина јавне намене.

Примарне улице II реда повезују примарне улице I, повезују делове града са примарним улицама I реда и повезују међусобно делове града.

На простору обухваћеним планом то је улица Обала Соње Маринковић, Суботићева улица, Улица Народног фронта и улица Народне омладине.

Елементи попречног профила примарних улица II реда су:

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 3 m по траци;

- обострани ивичњаци;

- обострани зелени заштитни појас минималне ширине 1 m;

- обострани тротоари минималне ширине 2 m, а код реконструкције постојећих примарних улица II реда ширина ће бити одређена у функцији просторних могућности;

- обострани или једнострани попречни пад min. 2 %;

- у зони раскрсница траке за престројавање;

- аутобуска стајалишта;

- одводњавање затвореном кишном канализацијом.

Примарне улице II реда треба да буду оспособљене да поднесу осовинско оптерећење од најмање 11.5 t / осовини.

Секундарне улице повезују примарне улице  II реда и повезују урбанистичке садржаје са примарним улицама.

На простору обухваћеним планом то су улице Петефијева, Савезничка и део Улице Иве Лоле Рибара од Петефијеве и Савезничке до Булевара Милутина Миланковића - ''Магистрале''.

Елементи попречног профила секундарних улица  су:

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 3 m по траци;

- обострани ивичњаци;

- обострани или једнострани тротоари у зависности од просторних могућности или у зависности од намене, минималне ширине 2 m, а код реконструкције постојећих секундарних улица ширина ће бити одређена у функцији просторних могућности;

- обострани или једнострани попречни пад min. 2 %;

- обострани дрвореди или зелени заштитни појасеви ширине у функцији просторних могућности;

- одводњавање затвореном кишном канализацијом.

Дозвољено је да попречни профил садржи и аутобуска стајалишта.

У овим улицама дозвољено је и паркирање ван коловоза и примена концепта умирујућег саобраћаја.

Терцијарне улице чине најбројнију категорију улица које повезују секундарне улице, повезују међусобно урбанистичке садржаје и повезују урбанистичке садржаје са секундарним улицама.

Елементи попречног профила терцијарних  улица  су:

- 1+1 саобраћајна траке минималне ширине 3m по траци, изузетно, ради заштите амбијенталних, културних или историјских целина, као и због ограничених просторних могућности могу се дозволити и једносмерне улице са коловозом минималне ширине 3m;

- обострани ивичњаци;

- обострани тротоари минималне ширине 1.5 m;

- обострани или једнострани попречни пад min 2 %;

- обострани дрвореди или зелени заштитни појасеви ширине у функцији просторних могућности;

- одводњавање затвореном кишном канализацијом.

Могуће је да поједине терцијарне улице буду намењене кретању искључиво једног вида саобраћаја.

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елементи попречног профила свих градских улица. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине, заштићене од осталих видова моторног саобраћаја. Ширина тротоара зависи од категорије улице и просторних могућности, с тим да је за све категорије улица дефинисана минимална ширина тротоара.

На простору обухваћеним планом изграђене су бициклистичке стазе у оквиру попречног профила Булевара Милутина Миланковића.

У примарним улицама II реда, секундарним и терцијарним улицама могућа је изградња бициклистичких стаза ширине min. 1,5 m или бициклистичких трака ширине min. 1 m.

У складу са чланом 2. и 4. Закона о путевима мостови су путни објекти и као такви су саставни део јавних путева, односно улица. На простору обуваћеним планом то су Мали мост, Велики (пешачки) мост и тзв. мост код ''СУП-а''.

Приликом изградње, реконструкције, одржавања (редовног, рехабилитације и ургентног) свих елемената (улице, мостови. тротоари, пешачке стазе и тротоари, бициклистичке стазе, паркиралишта и сл) који чине мрежу друмског саобраћаја неопходно је поштовати и:

- закон о планирању и изградњи;

- закон о путевима;

- закон о безбедности саобраћаја на путевима;

- услове надлежних предузећа као и

- све друге законе, правилнике, стандарде који регулишу предметну област.

Паркирање - паркиралишта и паркинг гараже

Постојећа паркиралишта се задржавају и то: паркиралиште на превлаци код Културног центра (Улица обала пионира), паркиралиште испод Трга др Зорана Ђинђића, паркиралиште у зони привремених паркиралишта у Улици Вука Караџића, као и паркиралиште на парцелама кат. бр. 5769/1, 5769/2 (део), 5770/1 и 5770/2 (део) КО Зрењанин I (паркиралиште код ''СДК'').

За опслуживање шире зоне ''Центра'' користи се и паркиралиште на Житном тргу, које је задржано ПГР ''Југоисток'' у Зрењанину.

Изградње јавне паркинг гараже или паркиралишта за путничка возила планира се на:

- парцелама кат. бр. 4359, 4361 и 4363 KO Зрењанин I, у склопу које је неопходно је предвидети пешачки пролаз;

- парцелама кат. бр. 4827 и 4828 и деловима парцела 4824/1 и 4824/3 KO Зрењанин I, са пруступом из Улице др Мирослава Тирша.

На наведеним парцелама могућа је фазна изградња, на тај начин што би прва фаза подразумевала изградњу паркиралишта, а друга фаза паркинг гараже.

Уз израду урбанистичког пројекта планира се проширење паркиралишта испод платоа Војвођанске банке (Трг др Зорана Ђинђића).

На местима где то услови дозвољавају и ако није уцртано у графичким прилозима, могућа је изградња нових паркинг места уз обавезно задржавање и заштиту постојећег дрвећа, а у складу са стандардом SRPS U.S4.234.

Уколико не постоје просторне могућности за организовање паркирања унутар сопствене парцеле, паркирање се усмерава на постојећа или планирана паркиралишта, односно паркинг гараже, што ће бити регулисано уговором са надлежним предузећем и одговарајућом градском одлуком, поштујући следеће нормативе:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;

- пошта - једно ПМ на 150 m² корисног простора;

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица;

- хотелијерска установа - једно ПМ на користан простор за 10 кревета;

- позориште или биоскоп - једно ПМ на користан простор за 30 гледалаца;

- спортска хала - једно ПМ на користан простор за 40 гледалаца.

У овим случајевима инвеститор је дужан да склопи уговор са надлежним предузећем, а у складу са одговарајућом градском одлуком.

Планирано паркиралиште градити у складу са стандардом SRPS U.S4.234, а планиране паркинг гараже у складу са поменутим стандардом и Правилником о техничким стандардима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Службени лист СРЈ'' бр. 31/05).

У оквиру планираног паркиралишта и планираних паркинг гаража предвидети места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Парцеле паркиралишта и паркинг гаража могу се ограђивати транспарентном оградом висине 1,8 m.

Водни саобраћај

На простору обухваћеним планом на водотоку канала Бегеј, у складу са условима Министаства за инфраструку и енергетику, Сектор за саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка капетанија Тител, неопходно је:

- постојећи пловни пут ускладити са габаритима датим препорукама Европске комисије о габаритима пловног пута, габаритима меродавног брода типа ''Европа II Б'' и габаритима објеката наутичког туризма;

- габарите акваторије ускладити са габаритима меродавног брода тако да је могућа безбедна пловидба и несметано стајање бродоава, објеката наутичког туризма и пролазак осталих учесника у пловидби овим пловним путем;

- и предвидети све друге услове неопходне за безбедан вез и приступ бродовима и објектима наутичког туризма.

Приликом изградње, реконструкције, одржавања и сл. свих елемената који чине мрежу водног саобраћаја неопходно је поштовати и:

- Закон о планирању и изградњи;

- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим пловним путевима као и

- све друге законе, правилнике, стандарде који регулишу предметну област.

5.5.2 Водоснабдевање

Потребе за водом појединих делова овог дела градског система, могућност реализације на терену, стање постојеће мреже, старост исте и статистика кварова, определиће избор улица у којима ће се делимично или потпуно реконструисати водоводна мрежа цевовода различитих материјала и пречника. Честе су деонице са неодговарајућим пречником, а очигледан проблем је и велика непокривеност хидрантском мрежом простора у оквиру предметног плана.

Услед планирања нових објеката чије се локације, оправдане  урбанистичком концепцијом плана,  преклапају са постојећим трасама водоводне мреже, измештање истих извршити  само ако то оправдавају хитротехнички и економски услови.  Држећи се истих мерила, нове трасе за водоводне мреже предвиђене на подручју плана лоцирати у простор предвиђен за инфраструктурни коридор.

Подизање нивоа поузданости рада система у случају појаве нередовних стања, како за подручје Плана, тако и за цео Зрењанин,  реализоваће се интервенцијама на потезу дуж Булевара од Улице Жарка Зрењанина до Улице цара Душана - цевовод Ø 600 у дужини од 700 m, чиме ће се остварити веза између западног транзитног цевовода и главног довода и од Улице цара Душана до Милетићеве улице - цевовод Ø 500 у дужини од 850 m,  чиме ће се остварити веза између источног транзитног цевовода и главног довода.

Водоводне цеви трасирати правцима на довољном хоризонталном растојању  од осталих подземних инфраструктурних водова, а приликом укрштања са другим инсталација водити рачуна о прописном  вертикалном растојању.

На траси водовода ће се предвидети постављање довољног броја противпожарних хидраната чији ће тачан број, врсту и распоред у крајњој варијанти одредити пројектант у зависности од потребе корисника.

Укрштање објеката пута и главних праваца третираних инсталација при било каквим грађевинском радовима на водоводној мрежи решити подбушивањем или увлачењем одговарајуће заштитне цеви по условима надлежних институција или постављањем заштитне цеви у фази формирања доњег строја пута.

Приликом реализације водоводне треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација, а све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање.

5.5.3 Одвођење фекалних отпадних вода

У наредном планском периоду, приликом опремања неизграђених деоница  градске канализационе мреже, одвођење отпадних вода предвидети по сепарационом систему тј. санитарно - фекалне и технолошке воде са подручја обухвата плана треба одводити посебном каналском мрежом у односу на атмосферске отпадне воде.

Могућност реализације на терену, стање постојеће мреже, старост исте и статистика кварова, определиће избор улица у којима ће се делимично или потпуно реконструисати мрежа фекалне канализације цевовода различитих материјала и  пречника.

Положај објеката фекалне канализације ће бити условљен геолошким, хидрауличким и економским параметрима и задовољиће прописана хоризонтална и вертикална растојања од других инфраструктурних објеката.

Приликом изградње фекалне канализације, пречнике затворених канала као и нагибе дна канала који чине мрежу треба прописати у складу са хидрауличким условима и чињеницом да се чишћење цевовода може лакше извести.

Услед планирања нових објеката чије се локације, оправдане  урбанистичком концепцијом плана,  преклапају са постојећим трасама посматране канализације, измештање истих извршити  само ако то оправдавају хитротехнички и економски услови. Држећи се истих мерила, нове трасе за опремање локалитета до свих потрошача на подручју Плана лоцирати у простор предвиђен за инфраструктурни коридор.

Главне трасе фекалне канализације трасирати  кроз зелене површине и испод објеката пута. Укрштање објеката пута и главних праваца третираних инсталација при било каквим грађевинским радовима на фекалној канализацији решити подбушивањем или увлачењем одговарајуће заштитне цеви по условима надлежних институција или постављањем заштитне цеви у фази формирања доњег строја пута.

Приликом реализације објеката фекалне канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање истих.

Изнад објекта црпне станице није дозвољено грађење и постављање објеката.

Простор око платоа дефинисаног за црпну станицу озеленити зеленилом које неће ометати редовно одржавање овог објекта.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација, а све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање.

5.5.4 Одвођење aтмосферских отпадних вода

У наредном планском периоду, приликом опремања неизграђених деоница  градске канализационе мреже, одвођење отпадних вода предвидети по сепарационом систему тј. атмосферске отпадне воде са подручја обухвата плана треба одводити посебном каналском мрежом у односу на фекалне и технолошке воде.

Могућност реализације на терену, стање постојеће мреже, старост исте и статистика кварова, определиће избор улица у којима ће се делимично или потпуно реконструисати мрежа атмосферске канализације цевовода различитих материјала и  пречника.

Положај објеката атмосферске канализације ће бити условљен геолошким, хидрауличким и економским параметрима и задовољиће прописана хоризонтална и вертикална растојања од других инфраструктурних објеката.

Приликом изградње атмосферске канализације, пречнике затворених канала као и нагибе дна канала који чине мрежу треба прописати у складу са хидрауличким условима и чињеницом да се чишћење цевовода може лакше извести.

Услед планирања нових објеката чије се локације, оправдане  урбанистичком концепцијом плана,  преклапају са постојећим трасама посматране канализације, измештање истих извршити  само ако то оправдавају хитротехнички и економски услови. Држећи се истих мерила, нове трасе за опремање локалитета до свих потрошача на подручју плана лоцирати у простор предвиђен за инфраструктурни коридор.

Главне трасе атмосферске канализације трасирати кроз зелене површине и испод објеката пута. Укрштање објеката пута и главних праваца третираних инсталација при било каквим грађевинским радовима на атмосферској канализацији решити подбушивањем или увлачењем одговарајуће заштитне цеви по условима надлежних институција или постављањем заштитне цеви у фази формирања доњег строја пута.

Приликом реализације објеката атмосферске канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање истих.

По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске планове подземних инсталација, а све асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање.

5.5.5 Водни објекти

На простору обухвата плана егзистирају водни објекти: каналисани природни водоток Бегеја и Језеро 3 Бегејске петље.

Дуж југоисточне границе плана захваћено је једним својим делом корито водотока Бегеја. На овом делу тока Бегеја радни водостај (водостај најдужег трајања) износи  од 74,10 - 74,50 mnm, док је максимални водостај 77,14 mnm, а минимални 74,00 mnm. Максимални протицај Бегеја је 310 m3/s.

Могућа је двотрачна пловидба пловилима до 1000 t носивости.

Забрањено је у отворене токове испуштати непречишћене отпадне воде осим условни чистих атмосферских (путем уређених испуста) вода чији је квалитет у складу са  важећом законском регулативом.

Промена границе и намене водног земљишта на које право коришћења, односно право управљања има ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад и ВДП ''Средњи Банат'' не могу се мењати без посебне сагласности ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад.

Дуж корита реке Бегеј мора се поштовати заштитни појас ширине 10 m за сталну проходност радно - инспекционе стазе за несметано уређење и одржавање корита реке Бегеј. У овом појасу не могу се градити објекти.

Приликом изградње (израде техничке документације, и грађења) водних и других објеката у зонама око водотока Бегеја и Језера 3 придржавати се водних и других услова која прописују надлежне институције којима су поверени на управљање и одржавање предметни водни објекти.

Радови на одржавању, санацији, реконструкцији и грађењу водних објеката морају се вршити у складу са планским документима управљања водама и водним условима надлежних институција.

5.5.6 Електроенергетска инфраструктура

Просторна целина ''Центар'' се напаја напонским нивоом од 10 kV из трафо станице ТС 35/10 kV '' Зрењанин - Центар'' са резервним напајањем  из трафо станице ТС 35/10 kV ''Зрењанин - Север'' и из трафо станице ТС 110/(20) 10 kV ''Зрењанин 3'', при чему су дистрибутивне трафо станице повезане у прстен ради сигурнијег напајања потрошача. У Улици краља Александра I Карађорђевића извршена је комплетна реконструкција инсталације пре поплочавања, што значи да приликом преласка са четворонапонске на тронапонску трансформациј, неће бити додатних радова у овој улици.

Како је у току реализација преласка са концепције четворонапонске 110/35/10/0,4 kV на тронапонску трансформацију 110/20/0,4 kV, то значи да ће се 10 kV каблови заменити за 20 kV каблове а то ће проузроковати гашење трафо станице ТС 35/10 kV ''Зрењанин Центар'' и ТС 35/10 kV ''Зрењанин - Север''. Након гашења ТС 35/10 kV ''Зрењанин Центар'' и ТС 35/10 kV ''Зрењанин - Север'' исте ће се реконструисати у РП 20 kV. Конзум зоне ће се напајати 20 kV напоном из будуће трафо станице ТС 110/20 kV ''Зрењанин 1'' и из трафо станице ТС 110/(20)10 kV ''Зрењанин 3''. Постојећа 35 kV мрежа ће се користити за рад под 20 kV напоном.

Главни коридори 20 kV мреже ће се поклапати са постојећим коридорима 10 kV мреже.

Потребно је реконструкцијом и изградњом извршити каблирање целокупне надземне мреже полагањем нових траса 0,4 kV каблова и уградњом кабловских прикључних кутија на фасадама појединих објеката. То подразумева да се за напајање купаца у једној улици уместо једне надземне трасе, планирају две подземне трасе (са обе стране улице).  Због развоја зоне центра повећава се број трафо станица 20 (10)/0,4 kV што подразумева и полагање нових траса 20 kV каблова. То значи да делом због повећања потрошње електричне енергије и делом за новоизграђене објекте планира се изградња нових трафо станица  10 (20)/0,4 kV, односно проширење постојећих са преузимањем дела оптерећења из суседних трафо станица.

За новоизграђене објекте се предвиђа изградња трафо станица у оквиру објеката. Планирано је измештање три дистрибутивне трафо станице  које се налазе у подрумима објеката (зграда Градске управе, Трг Слободе бр. 10 - РТС 60, зграда Републичког фонда за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, Краља Александра I Карађорђевића бр. 2а - РТС-32 и зграда Завода за јавно здравље - РТС-49) што подразумева изградњу нових трафо станица уз демонтажу, вађење опреме из објеката као и свођење нисконапонске мреже на нове измештене трафо станице. Оквирна локација измештених трафо станица дата је на графичком прилогу бр. 7.

Услови за објекте ДСЕЕ

Трасе нове електродистрибутивне мреже планирати по јавној површини уз постојеће и будуће саобраћајнице у коридорима уз осталу инфраструктуру са обе стране саобраћајнице. Предвидети могућност укрштања енергетских и оптичких водова са саобраћајницама према указаној потреби. Предвидети пролаз енергетских и оптичких каблова кроз објекте у оквиру саобраћајница (мостове, натпутњаке, тунеле и сл). Заједно са експропријацијом земљишта за саобраћајнице потребно је спровести и експропријацију земљишта за објекте ДСЕЕ.

Средњенапонски водови се граде као подземни кабловски. У рову са подземним водовима и на стубовима надземних водова предвидети оптичке водове.

ТС20/0,4 kV се планирају као засебни објекти - монтажно-бетонске првенствено намењене за примену у кабловској-подземној средњенапонској и нисконапонској мрежи.

Нисконапонски водови се граде као надземни и подземни. Надземни водови се граде на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима са голим проводницима или СКС-ом, а подземни водови се граде кабловима.

У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних цеви тамо где је то потребно. Потребно је планирати измештање одређених деоница тих објеката и то или подземно - каблирањем или надземно реконструкцијом зависно од детаљног пројектног решења. Укрштање и паралелно вођење се врши према одговарајућем пројекту, за чију израду је надлежан искључиво ОДС. Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. Потребно је да се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истога обрати ОДС са захтевом за уговарање израде инвестиционо-техничке документације измештања као и радова на измештању предметних електродистрибутивних објеката. У сваком случају потребно је планирати како надземне тако и подземнe коридоре за пролазак будућих кабловских водова.

Приликом одређивања траса за надземне и подземне водове потребно је уважити заштитни појас дефинисан чланом 218 Закона о Енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 145/14). Уколико постоји потреба за изградњом објеката у заштитном појасу неопходно је од надлежног оператера дистрибутивног система исходовати посебне услове. Забрањује се садња дрвећа у постојећим и планираним коридорима електродистрибутивне мреже. Потребно је водити рачуна о постојећим и планираним објектима у непосредној околини ТС 20/0,4 kV због расплета подземних и надземних водова, заштитног уземљења око ТС и потребне слободне површине земље за постављање радног уземљења.

Услови прикључења на ДСЕЕ

Услове, начин и место прикључења на ДСЕЕ дефинише надлежни оператор дистрибутивног система у складу са плановима развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима. Напајање електричном енергијом нових купаца је могуће само са објеката у власништву ОДС. У зависности од захтеване снаге могуће је реализовати напајање са постојеће нисконапонске мреже  или СН мреже уколико је потребно напајање са већом снагом. У обухвату плана, у складу са потребама будућих и постојећих корисника ДСЕЕ, предвидети изградњу објеката ДСЕЕ средњенапонских водова, расклопних постројења, трафостаница 20/0,4 kV и нисконапонских водова. Прикључење корисника на ДСЕЕ се планира на средњенапонском нивоу (20 kV) и на нисконапонском нивоу (0,4 kV) у зависности од захтеване снаге и потреба корисника. С обзиром да у захтеву нису дефинисане потребе за напајање електричном енергијом са максималном једновременом снагом, за потребе формирања СН и НН расплета односно за изградњу недостајуће електроенергетске инфраструктуре неопходно је предвидети трасе/коридоре за исту у регулацији постојећих и/или новоформираних јавних површина односно улица. Средњенапонска мрежа се претежно гради као кабловска 20 kV кабловима типа XHE-49.A 3x1x150 mm2. Трафостанице које трансформишу средњи напон на ниски напон се претежно граде као монтажно - бетонске (типа ЕВ 11.А до 630 kVA, ЕВ 21.А до 1000 kVA и ЕВ 41.Адо 2x630 kVA) и у новије време и као полукопане бетонске трафостанице 20/0,4 kV. Нисконапонска мрежа се у центрима насеља и радним зонама гради као кабловска 0,4kV кабловима типа PP00-AS 4x150 mm2са потребним бројем КПК ЕВ-1П и КПК ЕВ-2П а на периферијама насеља може и као надземна уз коришћење каблова СКС Х00/О-A 4x70+2х16 mm2 на бетонским стубовима.За потребе планирања капацитета недостајуће електроенергетске инфраструктуре потребно је најпре дефинисати енергетске параметре: максималну једновремену снагу по мерном месту, број и распоред купаца.

Прикључци објеката снаге преко 200 kW који захтевају коришћење сопствене трафостанице (20/0,4 kV) корисника се граде подземном кабловском мрежом на средњем напону уз остављање простора за трафостаницу типа монтажно-бетонска или за одговарајуће грађевинско разводно постројење (у које се смештаискључиво средњенапонско постојење 20 kV са средњенапонским мерењем) које се гради уз регулациону линију парцеле крисника са могућношћу приступа просторији са средњенапонским постојењем 20 kV са јавне површине (подземни кабл 20 kV и постројење 20 kVпостају власништво оператора ЕПС Дистрибуција) и са обезбеђењем права пролаза у корист оператора на средњем напону у склопу средњенапонског постројења (тада се сопствена инсталациона трафостаница купца може лоцирати на најповољнијем месту у оквиру парцеле купца што ближе тежишту потрошње). Прикључци снаге преко 43,47 kWдо 200 kW са везивањем у напојној дистрибутивној трафостаници (20/0,4 kV) уколико постоје довољни слободни капацитети у трафостаници се граде искључиво као кабловски подземни једноструким или двоструким водом типа PP00-YAS 4x150 mm2 уз коришћење слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту (типски ормани ПИ-1/а, ПИ-1/б и ПИ-1/ц), постављених на армирано-бетонском постољу саили без кабловске прикључне кутије у истом и са постављањем ормана мерног места у регулационој линији парцеле корисника на граници са јавном површином. Прикључци типски снаге до 43,47 kW са прикључењем са нисконапонске мреже (трајни и привремени), уз проверу задовољења напонских прилика, се граде искључиво као кабловски подземни уз коришћење слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту (типски ормани ПOMM-1- за једно бројило снаге до до 43,47 kW, ПOMM-2, ПOMM-4, ПOMM-6), постављених на припадајућем армирано-бетонском постољу САБП/300, САБП/600 са или без КПК ЕВ-1П, САБП/800 са или без КПК ЕВ-2П,  са постављањем ормана мерног места у регулационој линији парцеле корисника или на јавној површини у траси мреже поред прикључног стуба надземне мреже или прикључног дистрибутивног разводног ормана подземне кабловске мреже. Напајање свих објеката на једној парцели мора бити јединствено, а када је потребно више мерних места за једну парцелу  таква мерна места се групишу и гради се јединствен прикључни вод. Прикључни водови се постављају кроз јавну површину потребне дужине и пресека у зависности од потребне снаге. Из исте трафостанице је могуће напајање јавне расвете канделаберског типа или заједно у склопу нисконапонске електродистрибутивне мреже широке потрошње са самоносивим кабловским снопом на бетонским 9 m стубовима. За потребе напајања Јавне расвете, у непосредној близини постојећих и/или будућих трафостаница, на јавној површини предвидети локације за смештај ормана мерног места јавне расвете тип ПОММ-2/Х на типском слободностојећем армирано-бетонском постољу са КПК типа ЕВ-1П и разводног ормана јавног осветљења (РОЈО који је у надлежности управљача јавном расветом).

Услови за потребе напајања будућих објеката се дају посредством надлежног органа кроз поступак обједињене процедуре као Услови за пројектовање и прикључење, у зависности захтеване максималне снаге, положаја објеката. Прикључење објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора се реализује у посебном поступку у складу са Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи, ван обједињене процедуре.

У случају да приликом изградње нових објеката или легализације постојећих објеката исти буду на недозвољеном растојању од постојеће електродистрибутивне мреже, обавезно је измештање електродистрибутивне мреже.У случају да приликом дефинисања нових регулационих линија постојећи електродистрибутивни објекти више не буду на јавним површинама, обавезно је измештање истих на јавну површину.

Правила за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже

- Подземни  водови  се полажу  у  тротоару  на дубини од 1,0 m, на растојању од минимално 0,5 m од регулационе линије, у зеленој површини  или путном земљишту на дубини од 0,8 m, или у профилу саобраћајнице на дубини од 1,0 m.

- Подземни водови који се не полажу у регулационом појасу улице полажу се на најмањој удаљености 0,5 m од подземних делова објекта, на дубини од 0,8 - 1,0 m.

- При укрштању са колском саобраћајницом кабел мора бити постављен у заштитну цев а угао укрштања треба да буде око 90º.

- Стубови нисконапонске мреже до 1 kV постављају се на 0,3 m од ивице коловоза у зеленој површини или у тротоару, с тим да не ометају улазе у дворишта и не угрожавају безбедност објеката и људи.

- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању треба да буде од 10 - 40 m у зависности од категорије пута, односно према условима надлежног предузећа за путеве.

- Минимална удаљеност електричног стуба од пловних река и канала при укрштању и паралелном вођењу треба да буде 14 m, односно по условима надлежног предузећа.

- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите.

- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,5 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да буде 90º.

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m.

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад цеви водовода или испод цеви канализације.

- При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу хоризонтално растојање мора бити min. 0,5 m.

- Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфреструктуре са саобраћајном, хидротехничком, енергетском и телекомуникационом инфраструктуром и водним објектима мора бити у складу са условима надлежних предузећа

- У истом рову никада не полагати електроенергетске водове и топловоде или пароводе.

Правила грађења за трафо станице

- Трафо станице градити као зидане, монтажно - бетонске (МБТС), стубне (СТС) или полуукопане за рад на 20 kV напонском нивоу.

- За све трафо станице које  се задржавају дозвољава се њихово проширење и реконструкција.

- Грађевинска парцела се формира у површини објекта са заштитним тротоаром. Површина парцеле зависи од типа трафо станице. Минимална удаљеност од других објеката је 3 m.

- СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега на парцели власника најмање 3 m од стамбених и других објеката.

- Када је уградња трансформаторске станице планирана у склопу стамбене зграде минимална дистанца стамбених јединица од трансформаторске станице у хоризонталном и у вертикалном плану износи 2,5 m.

- Нове трафо станице које ће се градити због повећања потрошње морају се брижљиво планирати због осетљивости зоне. Локација нових трафо станица дата je на графичком прилогу бр. 7.

Јавно осветљење

Јавно осветљење се састоји од функционалног осветљења саобраћајница, пешачке зоне и декоративног осветљења фасада и дрвећа.

Неопходно је стално одржавање са заменом сијалица да би остао пројектовани ефекат. Зграда Библиотеке је осветљена ЛЕД рефлекторима па не изискује посебно одржавање.

Мрежа јавног осветљења у зони Центра ће се у потпуности каблирати. Стубови и светиљке јавног осветљења морају бити саставни део архитектонског пројекта поштујући препоруке CIE и услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.. Светиљке јавног осветљења могу бити постављене и на фасадне конзоле или на сајле када геометрија објеката то омогућава. У циљу енергетске ефикасности приликом реконструкције јавног осветљења водити рачуна о избору светиљки и светлосног извора. У пешачким и претежно пешачким улицама изабрати светлосне изворе беле боје.

Светиљке су постављене на украсне и челичне стубове јавног осветљења или на стубове НН мреже а једним делом на зидне конзоле на фасадама објеката. У неким улицама су старе светиљке замењене за нове са металхалогеним или натријумовим извором светла али је већина светиљки још увек стара са живиним сијалицама од 125 до 400 W. Стубови и канделабри јавног осветљења се постављају уз регулациону линију  или 0,3 m од ивичњака, а није дозвољено њихово постављање изнад других подземних инсталација и средином тротоара.

Изградња и реконструкција мора бити у складу са условима службе Завода за заштиту споменика културе  и одговрати  укупном амбијенту.

За објекте типске трансформаторске станице 10/0,4 kV,  20/04 kV и водове напонског нивоа 10 (20) kV могуће је изградња у складу са Законом о планирању и изградњи, правилницима и уредбама, иако нису дати у графичком прилогу.

Приликом каблирања НН мреже, стубови НН мреже се не могу уклонити док се не буде каблирала и мрежа јавног осветљења и изграђени канделабри јавног осветљења.

Објекти за производњу електричне енергије коришћењем oбновљивих Извора Енергије (ОИЕ)

На истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, на начин да се не омета редовно коришћење суседних објеката, може се постављати опрема за производњу електричне енергије за сопствене потребе коришћењем сунчеве енергије.

За  постављање ове опреме потребно је прибавити решење којим се одобрава извођење радова на монтажи опреме.

На истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат, на начин да се не омета редовно коришћење суседних објеката,  постављати опрема за производњу топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем сунчеве енергије.

Коришћење обновљивог извора енергије - соларне енергије за задовољење термоенергетских потреба корисника простора могуће је на свим деловима простора обухваћеног планом, без обзира на термоенергетску зону у којој се налази објекат корисника простора.

Приликом одређивања капацитета објеката за производњу топлотне енергије треба имати у виду да просечна дневна и годишња енергија глобалног зрачења сунца на хоризонталну раван (kWh/m2) за Зрењанин износи:

| месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | укупно годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,3 | 2,15 | 3,45 | 4,9 | 6,05 | 6,35 | 6,55 | 5,9 | 4,45 | 2,95 | 1,45 | 1,05 | 1419,45 |

Количина дозрачене енергије може се повећати постављањем пријемника енергије под нагибом у односу на хоризонталну површину. Оптимални нагиб за коришћење енергије током целе године се креће у дијапазону од 35 - 450. Ако постоји приоритет да се енергија користи у току летњег периода, оптималан нагиб пријемника је у опсегу од 20 - 300. У зимским месецима се највећи учинак пријемника енергије постиже при нагибу од 600.

Пријемнике енергије оријентисати према југу, али су дозвољена и одступања према истоку или западу за макс. 450.

За монтажу пријемника енергије на фасадне елементе зграда потребно је водити рачуна о оријентацији фасадних зидова зграде према странама света. Уколико се ради о косим фасадним елементима потребно је извршити корекцију капацитета пријемника енергије у зависности од угла под којим је дефинисан фасадни елемент.

Пријемнике енергије поставити на посебну конструкцију која мора да задовољи критеријуме стабилности и отпорности на климатске услове.

За постављање опреме за производњу електричне енергије за сопствене потребе на објектима од културно - историјског значаја и објектима за које се издају конзерваторски услови у складу са одредбама посебног закона, потребно је прибавити сагласност на техничку документацију за монтажу опреме од органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара.

5.5.7 Електронске комуникације

На подручју обухвата плана налази се главна аутоматска телефонска централа смештена у згради главне поште (Пупинова улица). Постоји већ један изграђен комутациони чвор ради приближавања прикључка потрошачима у циљу побољшања квалитета услуга. Кабловска ТТ канализација од главне телефонске централе је изграђена у 5 праваца: преко Улице др Мирослава Тирша према насељу ''Багљаш'', улицама Цара Душана, Kраља Александра I Карађорђевића према јужном делу града, поред хотела ''Војводина'', у Скерлићевој улици, паркинг на превлаци ка насељу ''Берберско'' и поред Народног музеја у Суботићевој улици ка Малој Америци.

Извршена је замена већег дела главних каблова дистрибутивне мреже, углавном са пуњеним кабловима са ПЕ омотачем и пластичном изолацијом жила, увођењем искључиво подземне разводне мреже у централној зони града и главним градским саобраћајницама са демонтирањем постојеће ваздушне мреже. У ободним улицама је делом ваздушна мрежа. Комплетна реконструкција је извршена у Улици краља Александра I Карађорђевића у којој неће бити додатних радова.

Поред једног постојећег, планира се изградња једног новог комутационог чвора ради приближавања прикључка потрошачима у циљу побољшања квалитета услуга. Комплетна телекомуникациона мрежа ће бити подземна.

Општи услови и принципи уређења за телекомуникационе мреже (ТТ) фиксне телефоније

- Трасе постојећих телекомуникационих каблова се задржавају ако су у појасу тротоара или у зеленој површини и ако не угрожавају локацију других планираних објеката.

- ТТ мрежу у потпуности градити подземно и на местима привода у поједине објекте у кабловској канализацији.

- Нови истурени комутациони степени ће се градити као слободностојећи ормани на јавној површини на бетонском темељу.

- Јавне телефонске говорнице могу се постављати на местима где постоји могућност полагања прикључног кабла и где је фреквенција људи велика: на прилазима и у јавним објектима (школе, спортски објекти, објекти културе и сл), на трговима, тротоарима, парковима и другим просторима где њихове локације не ометају пешачки и други саобраћај, не затварају улазе, прилазе и сл. уз услове Завода за заштиту споменика културе.

- Прикључке објеката градити на основу услова прибављених од власника инфраструктурне мреже.

- Дубина полагања ТТ каблова треба да буде најмање 0,80 m.

- Ако постоје постојеће трасе, нове телекомуникационе каблове полагати у исте;

- ТТ мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљеност од високог растиња мин. 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m од саобраћајница или поред пешачких стаза.

- Уколико није могуће другачије, каблови се могу полагати и испод тротоара, али у том случају обавезно у кабловској канализацији.

- Све заштитне цеви и шахте у којима се полажу водови извести благовремено при изградњи саобраћајница и тротоара, да се накнадно не би прекопавало.

- Међусобно растојање окана кабловске канализације је до максимално 150 m;

- При укрштању са саобраћајницама, каблови морају бити постављени у заштитне цеви, а угао укрштања да буде 90º.

- У оправданим случајевима је телефонске каблове могуће полагати и у ''микроровове''.

- Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електроенергетске мреже увек где је то могуће.

- Телекомуникациона подземна мрежа се може градити и са обе стране улице.

- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања заштите.

- При паралелном вођењу са електроенергетским кабловима најмање растојање мора бити 0,5 0m за каблове напона до 10 kV и 1,0 m за каблове преко 10kV.

- При укрштању са гасоводом, водоводом и канализацијом, вертикално растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.

- Да би се свим потенцијалним корисницима омогућили ''trip play'' сервиси, базирани на IP технологији, неопходно је планирати телекомуникационе инсталације за пословне и велике стамбене објекте (приступ путем ТТ канализације) према најновијим препорукама  за ову област.

- Целокупну ТТ мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Мобилна телефонија

Општи  услови  и  принципи  уређења за телекомуникационе мреже мобилне      телефоније су:

1. Постојећи објекти базне станице се задржавају уколико су усклађени са свим важећим законским прописима, уредбама и правилницима.

2. Забрањено је постављање базних станица у ''зонама повећане осетљивости'' које су на основу Правилника о изворима нејонизирајућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања следећа:

- подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно;

- школе, домови, предшколске установе, дечја игралишта;

- болнице;

- туристички објекти и

- површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене.

Кабловско дистрибутивни систем

Услови уређења за изградњу примарне Кабловско дистрибутивне (КДС) мреже

- Водове КДС мреже треба полагати истим трасама као водове фиксне телефоније. За ове водове важе исти услови као за мрежу фиксне телефоније.

- Приликом   пројектовања,   реконструкције,   изградње   и   одржавања КДС-а или његових делова применити одредбе Закона о телекомуникацијама, Статута Републичке агенције за телекомуникације (''Службени гласник РС'' бр. 78/05) и Техничких услова за кабловске дистрибутивне мреже (Рател, 22.09.2009) као и остале важеће законске одредбе.

- Антенских стубови се могу постављати на пословним објектима који се не налазе у  ''зонама повећане осетљивости''.

Услови за изградњу дистрибутивне мреже (КДС)

- Водове КДС мреже треба полагати истим трасама као водове фиксне телефоније. За ове водове важе исти услови као за мрежу фиксне телефоније.

- Ваздушна КДС мрежа се може постављати на постојеће стубове електроенергетске и ТТ мреже као и на стубове јавног осветљења уз сагласност власника исте односно на властите стубове на основу прибављене дозволе.

- Самоносиви кабел КДС-а поставити на носаче преко изолатора, у случају стубова јавног осветљења без бушења истих.

- Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање 5 m;

- На прелазима преко улица иста висина треба да износи најмање 5 m при најнеповољнијим температурним условима.

- Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити 1 m.

- Оптичке чворове поставити у ормариће, односно слободностојеће ормане од изолационог материјала степена заштите минимално IP 54 са бравом за закључавање.

- Слободностојећи ормани се постављају на основу прибављене дозволе тако да не ометају саобраћају и прилазу објектима.

- Слободностојећи ормани се не могу постављати изнад постојеће подземне инфраструктуре.

Услови за развод КДС мреже у објектима

Важе исти услови као за мрежу фиксне телефоније.

Радио дифузни системи

- За све радио - релејне коридоре израдити елаборат заштите слободних радио - релејних коридора.

- У свим пословним, стамбено - пословним и стамбеним објектима (са више од 3 стамбене јединице) планирати заједничке антенске системе (ЗАС).

- Инвеститор изградње ЗАС дужан је да за сваки објекат прибави услове за израду техничке документације од Радио дифузне агенције.

- За потребе техничког прегледа објеката и издавања употребне дозволе за ЗАС и КДС, мора се извршити преглед исправности изведених инсталација, а инвеститор је дужан да обезбеди сертификат о исправности тих система.

Радио релејне везе

- Објекти за смештај телекомуникационих уређаја фиксне, мобилне телекомуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радиорелејних станица, као и антене могу се поставити у оквиру објекта, на кровима објеката уз сагласност власника објекта и етажних власника. Уколико је објекат на који се поставља опрема  грађен у низу морају се за постављање обезбедити сагласности суседа.

- Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни.

- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV, односно према условима надлежне Електродистрибуције.

- За постављање дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже могуће је а у складу са законом о планирању и изградњи, правилницима и уредбама, иако  није дата у графичком прилогу.

5.5.8 Термоенергетска инфраструктура

Задовољење планираних термоенергетских потреба корисника простора, остварити прикључењем на постојеће дистрибутивне мреже природног гаса pmax ≤ 4 (bar) или на постојећи систем даљинског грејања (СДГ).

Изградњом унутрашњих гасних инсталација за коришћење природног гаса (у објектима у зони гасификације) и монтажом опреме у сопственим објектима за производњу топлотне енергије или сагоревањем природног гаса у гасним уређајима, корисници простора могу задовољити сопствене термоенергетске потребе.

Сопствене термоенергетске потребе корисници простора у зони топлификације могу задовољити  прикључењем на систем даљинског грејања (СДГ).

Развој система за дистрибуцију природног гаса и топлотне енергије на планом обухваћеном подручју ће се остваривати бољим искоришћењем постојећих мрежа за дистрибуцију, њиховом реконструкцијом или доградњом и изградњом пратећих објеката.

У случају недовољног капацитета постојећих мреже за дистрибуцију природног гаса и топлотне енергије, задовољење термоенергетских потреба будућих корисника простора вршити искључиво уз реконструкцију појединих деоница. На овим деоницама није дозвољено полагање нових водова уз постојеће водове.

Приликом изградње или реконструкције термоенергетске инфраструктуре придржавати се одговарајућих одредби важећих закона и правилника.

Дистрибуција топлотне енергије

Дистрибуција топлотне енергије на подручју обухваћеном планом врши се преко мреже за дистрибуцију топлотне енергије (вреловода / топловода). Мреже и објекти на њима су саставни део јединственог система даљинског грејања (СДГ) града Зрењанина.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом врши се у складу са планом развоја енергетских субјеката који учествују у снабдевању потрошача топлотне енергије на територији града Зрењанина.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом врши се на подручју које је енергетском картом Града Зрењанина одређено као зона топлификације.

Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом је према закону о енергетици (''Службени гласник  РС'' бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12) делатност од општег интереса.

Јавна комунална предузећа и друга привредна друштва која врше дистрибуцију топлотне енергије, као и инвеститори новоизграђених објеката који се прикључују на СДГ, дужни су да се придржавају одредба закона о ефикасном коришћењу енергије (''Службени гласник  РС'' бр. 25/13) и других прописа донетих на основу закона.

Мреже за дистрибуцију топлотне енергије градити подземно, првенствено испод слободних јавних површина, полагањем цеви у земљу или бетонски канал. Изузетно, поједине деонице мреже могу се градити надземно или у помоћним деловима зграда (подруми, ходници) кроз који пролазе уз адекватно обележавање и заштиту од спољњих утицаја.

Минимална дубина укопавања приликом полагања цеви у земљу износи 60 cm мерено од горње ивице цеви. На местима где постоји додатно оптерећење цеви (саобраћајно или друго оптерећење) цеви додатно заштити од тог утицаја. Висина слоја земље изнад покривне плоче канала за полагање цеви мора бити већа од 50 cm и мања од 200 cm.

Мрежу за дистрибуцију топлотне енергије градити као двоцевни систем са доводним и повратним цевоводом за називни притисак pn=16,0 (bar) и називну температуру tn=1250C. Максимална температура воде у доводном воду је у функцији спољње температуре и креће се у дијапазону од 500C - 1250C. Мрежу градити од стандардизованих пред изолованих челичних цеви опремљеним сензорским водовима за детекцију цурења воде.

Дилатације пред изолованих цевовода услед промена температуре воде компензовати геометријом мреже. Уградња фиксних тачака је дозвољена у изузетним случајевима.

Поједине секције мреже раздвојити вентилима смештеним у подземним армирано бетонским коморама. Горња кота плоче армирано бетонских комора мора бити испод коте терена и прекривена материјалом који је исти као и околни терен на којем се налази. Поклопац отвора улаза у комору која је смештена испод зелених површина може бити највише 10 cm изнад коте околног терена.

Минимална растојања мреже за дистрибуцију топлотне енергије у односу на друге објекте дата су у табели:

| објекат | паралелно вођење (m) | укрштање (m) |
| --- | --- | --- |
| полиетиленски гасовод | ван зоне температуре веће од 200C |
| челични гасовод pmax ≤ 16 (bar) | 0,7 | 0,3 |
| вреловод / топловод | 0,4 | 0,3 |
| водовод | 0,4 | 0,3 |
| канализација | 0,5 | 0,3 |
| ел.каблови напона < 30 (kV) | 0,7 | 0,6 |
| ел.каблови напона > 30 (kV) | 1,5 | 1,0 |
| нове зграде | 1,0 |
| постојеће зграде | 1,0 |
| други подземни објекти | 1,0 |

Растојања могу бити и мања од наведених у случају прибављања сагласности њихових власника.

На трасу мреже за дистрибуцију топлотне енергије потребно је прибавити услове власника других инфраструктурних система са којима се дистрибутивна мрежа топлотне енергије укршта или води паралено у односу на њих.

Изградњу / реконструкцију мреже за дистрибуцију топлотне енергије вршити на основу техничких услова дефинисаних правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије и координирано и усклађено са трасама других изграђених инфраструктурним системима.

У случају недовољног капацитета постојеће мреже за дистрибуцију топлотне енергије за задовољење потреба будућих корисника простора, потребно је извршити реконструкцију појединих деоница дистрибутивне мреже у циљу повећања капацитета.

Није дозвољено да се услед повећаних потреба корисника простора за топлотном енергијом и недовољног капацитета постојеће мреже утврђују нове трасе деоница дистрибутивне мреже топлотне енергије.

Нови и ревитализовани системи за дистрибуцију топлотне енергије морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности (минимални степен корисности и друго) према критеријумима које прописује Влада Републике Србије.

Садржај Елабората о енергетској ефикасности, у којем се документовано израчунава, односно  процењује степен енергетске корисности, мора бити урађен на основу метода прописаних од стране надлежног министарства РС.

Топлотне подстанице (ТП)

На мрежу за дистрибуцију топлотне енергије дозвољено је прикључивати објекте искључиво преко индиректних топлотних подстаница (ТП). ТП индиректног типа функционално поделити на примарни (прикључни) и секундарни део (кућну подстаницу).

Прикључни (примарни) део ТП  је место преузимања топлотне енергије а кућна (секундарна) подстаница је веза између прикључног дела и топлотних уређаја потрошача енергије.

На једну топлотну подстаницу, која је дефинисана регулатором протока, могуће је прикључити више кућних подстаница које немају обавезу уградње регулатора протока.

Свака зграда прикључена на СДГ мора имати сопствену ТП.

У зградама са више функционалних целина, свака целина мора имати сопствену ТП.

Топлотну подстаницу поставити у не стамбеном простору објекта који се прикључује на СДГ.

Простор ТП мора бити затворен и што ближе месту уласка прикључног вода у објекат. Локацију просторије ТП у објекту изабрати на начин којим се обезбеђује да утицај буке која настаје у њеном раду има минималан утицај на околни простор у којем бораве људи. Простор мора да има обезбеђене прикључке за напајање електричном енергијом, снабдевање водом и на канализациону мрежу.

Простор ТП мора да одговара грађевинско - техничким захтевима дистрибутера топлотне енергије која су дефинисана Правилима о раду система за дистрибуцију топлотне енергије. Изузетак у погледу примене грађевинско - техничких захтева за простор за смештај ТП су компактне ТП, које се могу поставити и унутар стамбеног простора индивидуалних/више породичних објеката и у радном простору пословних објеката.

Минимални захтеви у погледу димензија простора за ТП у зависности од топлотне снаге ТП и начина коришћења топлотне енергије у објекту дата је у табели:

| топлотна снага (kW) | централно грејање (ЦГ) (m) | ЦГ и вентилација (В) (m) | ЦГ и припрема санитарне топле воде (СТВ) (m) | ЦГ, В и СТВ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 25 | 2 x 1,5 | 2 x 2 | 2 x 2 | - |
| 25 - 50 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 3 x 5 |
| 50 - 100 | 3 x 3 | 3 x 4 | 3 x 5 | 3 x 5 |
| 100 - 150 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| 150 - 200 | 3 x 4 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| 200 - 500 | 3 x 4 | 3 x 5 | 4 x 6 | 4 x 6 |
| 500 - 1000 | 4 x 5 | 4 x 5 | 4 x 6 | 4 x 7 |
| 1000 - 2000 | 5 x 5 | 5 x 6 | 4 x 8 | 4 x 8 |
| 2000 - 3500 | 5 x 5 | 5 x 6 | 5 x 6 | 5 x 8 |

Минимална корисна висина просторије за ТП износи 2,1 m, осим у случају када се у ТП врши припрема СТВ, где минимална корисна висина треба да износи 3,0 m.

Примарни део ТП градити за p=16 (bar) и t=1250 / 700 C. Елементима примарног дела треба да се обезбеде услови за безбедан пријем топлотне енергије из СДГ и регулацију параметара грејног флуида (притисак, температура).

Примарни део, поред ових елемената, мора да садржи мерну јединицу за мерење количине топлотне енергије са ултразвучним принципом мерења протока топле воде. Обрачунске део мерне јединице мора да омогући даљински пренос измерених података.

Секундарни део ТП садржи елементе за припрему воде за пуњење грејних инсталација у објекту, размену топлоте са примарним делом ТП, регулацију и мерење протока и температуре, транспорт топлоте до топлотних уређаја потрошача, за безбедан рад и сигурност унутрашњих инсталација и уређаја потрошача топлотне енергије, заштиту од прекорачења прописане температуре и притиска и електричне опреме и инсталација за напајање електричном енергијом појединих елемената ТП.

Електричне инсталације и опрема ТП морају да задовоље услове за постављање у влажном простору.

Кућне подстанице, поред осталих елемената, опремити уређајима за мерење количине топлотне енергије. Ови уређаји служе за интерни обрачун количине топлотне енергије појединих потрошача топлотне енергије и морају бити истог типа на једној ТП.

Елементи примарног и секундарног дела ТП морају приликом пројектовања и монтаже да задовоље минималне захтеве у погледу заштите од буке и вибрација које производе у току рада.

Температурни режим у секундарном делу износи максимално 800 / 600 C. Радни притисак димензионисати у зависности од карактеристика унутрашње грејне инсталације и уграђене грејне опреме.

Секундарни део ТП - кућне подстанице према начину прикључивања на СДГ могу бити директне или индиректне.

Није дозвољена изградња и прикључење нових кућних подстаница директног типа на СДГ, осим у случају када топлотна снага нове директне кућне подстанице не прелази вредност од 10 % прикључне снаге постојеће ТП на коју се прикључује. У том случају, унутрашње топлотне инсталације и уређаји-потрошачи топлотне енергије морају бити димензионисани за радни притисак p=6 (bar). У унутрашњим топлотним инсталацијама повезаним на кућне подстанице директног типа није дозвољена употреба бакра и алуминијума и елемената за аутоматско одзрачивање уређаја и инсталације.

Напајање топлотном енергијом грејних уређаја вршити преко разделног система. Свака појединачна мрежа развода топлотне енергије до грејних уређаја мора у повратном воду да има уграђен регулациони вентил за регулацију протока топлотне енергије, осим у случају када се транспорт топлотне енергије у мрежи врши са циркулационим пумпама са променљивим бројем обртаја или када постоји могућност ограничења протока.

Грејне инсталације и уређаји потрошача топлотне енергије прикључених на СДГ

Унутрашње грејне инсталације и уређаји у новим објектима морају бити изграђени по важећим нормативима и стандардима и у складу са правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије. На систем се могу прикључити само уз одобрење дистрибутера топлотне енергије. Одобрење дистрибутера топлотне енергије треба прибавити и за све радове на грејним инсталацијама и грејним уређајима у већ прикљученим објектима којима се врши промена инсталисане снаге или начина рада.

У зградама са више функционалних или техничких целина, свака функционална или техничка целина мора имати сопствене инсталације развода топлотне енергије до грејних уређаја на којима мора да се угради опрема за мерење предате топлотне енергије.

У појединим функционалним целинама објеката у којима се користе различити типови грејних уређаја (радијатори, конвектори, уређаји за вентилацију, панелни грејачи)  потребно је за сваки тип уређаја изградити посебне грејне инсталације и имати у виду  њихов специфичан начин предаје топлотне енергије околном простору. У складу са тим, свака грејна инсталација мора бити опремљена елементима за регулацију максималне температуре који се подешавају према типу грејних уређаја.

За достизање пројектоване хидрауличке уравнотежености, и последично, оптималног рада грејних инсталација и уређаја, потребно је на свакој грејној инсталацији уградити арматуру за хидрауличну регулацију мреже.

Грејне уређаје димензионисати у складу са прорачуном топлотних губитака објекта, максималним режимом рада СДГ и ТП, прописима о минималној температури грејаног простора и препорукама произвођача грејних уређаја. Сваки грејни уређај мора бити опремљен уређајем за контролисану регулацију предаје топлотне енергије и елементима за одзрачивање.

Хидраулично везивање грејача треба извести на начин који спречава повећање температуре у повратном воду грејне инсталације коришћењем аутоматских регулационих вентила у комбинацији са циркулационом пумпом за заштиту грејача од смрзавања. Није дозвољена директна веза разводног и повратног вода грејне инсталације без пролаза кроз грејач. Мере за изградњу енергетски ефикасних грајних инсталација и уређаја у објектима потрошача топлотне енергије прикључених на СДГ.

Увођење система за грејање, хлађење и вентилацију могуће је тек пошто се исцрпе све расположиве пасивне архитектонско-грађевинске мере за постизање топлотног и ваздушног комфора.

Системе централног грејања пројектовати и изводити тако да буде омогућена централна и локална регулација и мерење потрошње енергије за грејање. Резервоари у грејним системима и системима за топлу воду морају се топлотно изоловати. Разводна мрежа топле воде мора бити уграђена унутар зграде, по правилу смештена у инсталационе канале и прописно изолована.

Циркулационе пумпе разгранатих система, код којих се примењује квантитативна регулација, потребно је опремити контролером броја обртаја повезаним са системом контроле према стварним захтевима простора.

Систем механичке припреме ваздуха потребно је пројектовати и изводити тако да буде омогућено коришћење топлоте отпадног ваздуха. Сви објекти површине веће од 500 m2 који имају принудну вентилацију протока једнаку или већу од 300 m3/h, морају имати рекуператоре топлоте отпадног ваздуха минималног степена ефикасности:

- рекуператори вода - ваздух, зимски степен корисности η ≥ 50%;

- рекуператори ваздух - ваздух, зимски степен корисности η ≥ 70%.

Уградња уређаја за рекуперацију топлоте није обавезна у посебним случајевима (нпр. када постоје извори токсичних или експлозивних материја) и у случајевима када је доказано да њихова уградња није могућа.

Регенеративне размењиваче топлоте могуће је користити само у случајевима када отпадни ваздух не садржи дувански дим, непријатне мирисе и друге штетне загађиваче.

Довод ваздуха пројектовати и изводити са могућношћу промене количине свежег ваздуха према стварним потребама, са ограничењем минимума потребног за вентилацију у складу са наменом прострорије. Канале за усис свежег ваздуха потребно је пројектовати и изводити са топлотном изолацијом од усиса до уласка у клима комору.

Канале за дистрибуцију припремљеног ваздуха потребно је пројектовати и изводити са топлотном изолацијом у делу зграде који није климатизован, као и све делове каналске мреже где може доћи до кондензације влаге из околног ваздуха.

Дистрибуција природног гаса

Дистрибуција природног гаса се врши преко изграђених гасовода pmax ≤ 4 (bar).

Дистрибуција и снабдевање природним гасом врши се у складу са планом развоја енергетских субјеката који учествују у дистрибуцији и снабдевању природним гасом.

Дистрибуција и снабдевање природним гасом врши на подручју које је енергетском картом града Зрењанина одређено као зона гасификације, како је дато pланом.

Нови и ревитализовани системи за дистрибуцију природног гаса, у зависности од величине система и у складу законом којим се уређује заштита животне средине, морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности (минимални степен корисности и друго) према критеријумима које прописује влада Републике Србије.

За изградњу објеката за дистрибуцију природног гаса потребно је прибавити енергетску дозволу.

Јавна предузећа и друга привредна друштва која врше испоруку природног гаса купцима, дужна су да у мери у којој је то технички могуће, финансијски оправдано и пропорционално у односу на потенцијалне уштеде енергије, крајњим купцима природног гаса обезбеде уградњу уређаја за тачно мерење предате количине природног гаса који пружа податке о тачном времену предаје природног гаса.

Приликом изградње или реконструкције термоенергетске инфраструктуре придржавати се одговарајућих одредби важећих закона и правилника.

На документацију за изградњу дистрибутивне мреже природног гаса, изградњу објеката за производњу топлотне енергије сагоревањем природног гаса, унутрашњег развода гаса до потрошача - уређаја за коришћење природног гаса,  потребно је прибавити сагласност енергетског субјекта за дистрибуцију природног гаса на чији систем се прикључују објекти купца природног гаса.

Енергетски субјекат који врши дистрибуцију природног гаса је дужан да спроводи мере безбедности и здравља на раду, мере заштите животне средине и мере заштите од пожара и експлозија у складу са законом, техничким и другим прописима.

Трасу гасовода одредити тако да се, у погледу природних и радом створених услова и применом прописа, обезбеђује безбедност цевовода и сигурност живота и здравља људи, животне средине и материјалних добара. Траса гасовода се обележава на прописани начин.

Дистрибуција природног гаса гасоводима од полиетилена

Полиетиленске дистрибутивне гасоводе изградити у потпуности према важећим законима, правилницима и стандардима за ову област, условима дистрибутера природног гаса и према следећим правилима:

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни полиетиленски гасовод поставља се на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20 ºС.

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm.

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m (у зависности од услова терена). Дубина укопавања дистрибутивног гасовода може бити и 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са путевима и улицама износи 1,0 m.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода може да буде и већа од 2 m, при чему морају да се предузму додатне техничке мере заштите.

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал.

Укрштање се може извести и без заштитне цеви, односно канала, ако се претходном прорачунском провером утврди да је то могуће.

Приликом пројектовања и градње дистрибутивних гасовода од полиетилена треба се придржавати одредби:

- Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (''Службени гласник  РС'' бр. 104/09)

- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагања дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара (''Службени лист СРЈ'' бр. 20/92), и других прописа које доноси министарства надлежна за послове енергетике, унутрашњих послова и заштите животне средине.

За трасу гасовода ниског притиска (до 4 бара) могућа је изградња у складу са законом о планирању и изградњи, правилницима и уредбама, иако није дата у графичком прилогу.

5.6 Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по зонама који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе

Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта, који је неопходан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, зависи од врсте и намене објеката.

Свака грађевинска парцела (изграђена или неизграђена) мора имати приступ јавној саобраћајној површини, постојећи (директан, право службености и сл) или планирани.

Грађевинске парцеле на којима се налазе или планирају објекти јавне намене, поред дефинисаног саобраћајног приступа, морају бити уређене постојећом или планираном: електроенергетском инфраструктуром, водоводном мрежом, мрежом фекалне канализације, мрежом атмосферске канализације и термоенергетском инфраструктуром.

Грађевинске парцеле на којима се налазе или планирају стамбени и пословни објекти, поред дефинисаног саобраћајног приступа, морају бити уређене постојећом или планираном: електроенергетском инфраструктуром, водоводном мрежом, мрежом фекалне канализације и мрежом атмосферске канализације

5.7 Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи, заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

5.7.1 Мере заштите природних добара

На простору обухваћеним планом, у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-1394/2 од 30.06.2011, налази се Споменик природе (СП) ''Жупанијски парк у Зрењанину'' који је стављен под заштиту Одлуком о заштити (''Службени лист града Зрењанина'' бр. 9/11 и 13/14).

У обухвату просторне целине ''Центар'' налази се прекогранични еколошки коридор Бегеј са својим обалским појасом. Заштита природног добра прекограничног еколошког коридора Бегеј подразумева очување квалитета воде и проходности еколошког коридора, као и одржавање што већег дела обале у природном и блиско природном изгледу, облик обала и корита Бегеја, што је неопходно за дугорочни опстанак заштићених врста и биодиверзитета ширег региона, а у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе.

У складу са  Закона о заштити природе, обавеза извођача радова/налазача да пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др) која би могла представљати заштићену природиу вредност пријави надлежном министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

5.7.2 Мере заштите културног наслеђа

ОПШТА ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

Услове и мере техничке заштите утврђује Завод за заштиту споменика културе Зрењанин. Сви захвати у границама заштићених зона и на заштићеним објектима предузимаће се  уз контролу и према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Унутар простора обухваћеног Планом генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину утврђене су Просторно културно - историјска целина ''Старо језгро Зрењанина'' (Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 1/2-439/2-68 од 15.10.1968.г), која обухвата Трг слободе, Трг др Зорана Ђинђића, Улицу краља Александра I Карађорђевића, краља Петра Првог, Улицу др Славка Жупанског и Гимназијску, Просторно културно - историјска целина ''Центар Зрењанина'' (Јавни оглас о стављању под претходну заштиту објеката и целина на територији Града Зрењанин, Лист Зрењанин од 08.06.2018.г) и граница заштићене околине.

У оквиру Просторно културно - историјске целине ''Старо језгро Зрењанина'' (Допунско Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр. 01-104/1-72, од 3.02.1972. год) за непокретна културна добра појединачно су утврђена 46 историјска објекта.

Одлуком Извршног већа Скупштине Војводине Просторно културно - историјска целина ''Старо језгро Зрењанина'' је проглашена за културно добро од великог значаја за Републику Србију (''Службени лист АПВ'' бр. 25/91).

Споменици културе чине идентитет простора и усмеравају његов будући развој. Под режимом претходне заштите налазе се објекти за које се сматра да поседују споменичка својства и имају основе да захваљујући својим вредностима буду утврђени за споменике културе.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПКИЦ ''СТАРО ЈЕЗГРО ЗРЕЊАНИНА'', ПКИЦ ''ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИНА И ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ

С обзиром на утврђене урбанистичке, архитектонске, културно - историјске и арехеолошке вредности утврђене су следеће мере заштите:

1) очување затечене историјске урбане матрице блокова, улица, тргова и паркова;

2) очување постојеће регулационо - грађевинске линије на подручју просторно културно - историјске целине, осим код изградње гаража и паркинг простора унутар блокова који подлежу делимичној урбаној реконструкцији;

3) очување ивичне блоковске изградње на парцели, као наслеђеног типа грађења; надовезивање на постојеће објекте који се задржавају, на начин којим се унутар блокова формирају  унутрашња дворишта карактеристична за градски центар;

4) коришћење простора просторно културно - историјске целине за јавну, стамбену, пословну или стамбено - пословну намену; од производних делатности дозвољене су само мале традиционалне занатске делатности које не загађују животну средину;

5) очување постојећих пропорцијских односа висине објеката према регулационој ширини улице;

6) очување или рестаурација оригиналног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита објеката са споменичким вредностима;

7) партерно опремање и уређење простора, односно постављање елемената урбаног мобилијара врши се у складу са посебним мерама надлежне установе заштите непокретних културних добара;

8) очување постојеће калдрме као уличног застора на јавним површинама у улицама: Гимназијској, Светосавској, Јеврејској и Улици Светозара Марковића;

9) простор Трга слободе и Улице краља Александра I Карађорђевића задржава намену пешачке зоне;

10) очување и допуна постојећих дрвореда, вредног зеленила на јавним површинама паркова, улица и тргова, унутрашњих дворишта, простора око јавних и сакралних објеката;

11) забрана изградње објеката трајног или привременог карактера који својим габаритом, волуменом и архитектуром могу угрозити наслеђени амбијент. У складу са условима за новоградњу, дозвољена је изградња нових објеката у складу са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу димензија, диспозиције, пропорције, типа градње и обликовања. Обликовање нових објеката може бити савременог архитектонског израза тако да чини складну целину са објектима у непосредном окружењу;

12) измештање или уклањање помоћних и нелегалних објеката који не одговарају функционалним потребама, односно културно - историјским или естетским вредностима просторне културно - историјске целине врши се у складу са решењем надлежне установе заштите непокретних културних добара;

13) партерно уређење унутрашњих дворишта у зависности од намене објекта, као дворишта отвореног типа, функционално припојена улици и међусобно повезана, односно затвореног типа у функцији власника објекта;

14) може се извршити реконструкција или замена постојећих дворишних објеката под условом да не наруше вредности главног објекта, а према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара. Висина дворишног објекта не сме прелазити висину дворишних крила главног објекта са споменичким вредностима. Могуће је наткривање - застакљивање атријумских дворишних простора;

15) изградњу јавних паркинга и гаража могућа је изузетно у деловима блокова који подлежу делимичној урбаној реконструкцији;

16) приликом извођења грађевинских радова, реконструкције постојеће и изградње нове инфраструктуре на подручју просторно културно - историјске целине обавезна је пријава радова надлежној установи заштите непокретних културних добара и археолошки надзор;

17) забрана постављања привремених пловних објеката на акваторији Језера 3;

18) дозвољено је уређење калканских зидова - вертикално зеленило, осликавање - мурали, ''street art''.

СПИСАК СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Трг слободе

бр. 2 ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

бр. 4 РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА (ПЛЕБАНИЈА)

бр. 5 ГРАНД ХОТЕЛ ''ВОЈВОДИНА'' (данас Комерцијална банка)

бр. 6 РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА (КАТЕДРАЛА)

бр. 7 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

бр. 8 БИСКУПСКИ ОРДИНАРИЈАТ

бр. 10 ЖУПАНИЈСКА ПАЛАТА (ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА)

Суботићева улица

бр. 1 ПАЛАТА ФИНАНСИЈА (НАРОДНИ МУЗЕЈ)

Улица краља Александра I Карађорђевића

непарна страна:

бр. 1  БУКОВЧЕВА ПАЛАТА (Пупинова 2)

бр. 17 ЗГРАДА ШТАГЕЛШМИТА

бр. 21 РОБНА КУЋА НАМЕШТАЈА ''БЕНЦЕ И СИН'' (данас ''Симпо'')

бр. 23 ЗГРАДА ГАЈЕ АДАМОВИЋА

бр. 27 ЗГРАДА ГУСТАВА ФРОМБАХА

бр. 29 ЗГРАДА САМУЕЛА ФРАЈНДА

бр. 31 ЗГРАДА ВИЛМОША ХЕРЦФЕЛДА (Светосавска 11)

бр. 33-35 ЗГРАДА ЕКСПОЗИТУРЕ ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ

бр. 37 ЗГРАДА ЧЕДЕ УДИЦКОГ

бр. 39 ЗГРАДА ЈОВАНА ЕКШТАЈНА

бр. 41 ЗГРАДА ХРАНИМИРА КУПУСАРЕВИЋА

бр. 43 ЗГРАДА ФИРМЕ ,,ЈАКШИЋ-АМБРОЗИ” (Светосавска 3)

бр. 45 ЗГРАДА ПОРОДИЦЕ ПОПОВИЋ-ПЕЦИ

бр. 47 ПАЛАТА СРПСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ (Светосавска 2)

бр. 49 КУЋА ЖИВКА ВУКОВА

парна страна:

бр. 4  ЗГРАДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ (Гимназијска 1)

бр. 6  ЗГРАДА ВИЛМОША ГРИНБАУМА (Гимназијска 3)

бр. 8  ЗГРАДА ВЛАДИСЛАВА ЦИКАЉА

бр. 10 ЗГРАДА ПРВЕ ХРВАТСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ (Гимназијска 7)

бр. 18 ПАЛАТА ДАУН (бивша Робна кућа Београд, Гимназијска 15)

бр. 20 ПАЛАТА МЕНЦЕР

бр. 22 ЗГРАДА ЛИПОТА ГОЛДШМИТА

бр. 26 ЗГРАДА ФИЛКОВИЋА

бр. 30 ЗГРАДА КАРЛА ХЕЛМБОЛДА (ШЕХЕРЕЗАДА)

бр. 34 ПАЛАТА ПАЊИ (Светозара Марковића 1)

Улица Светозара Марковића

бр. 2 ПАЛАТА ШАНДОРА КОВАЧА

Гимназијска улица

бр. 2 РИМОКАТОЛИЧКА (ПИЈАРИСТИЧКА) ЦРКВА И ЗГРАДА ГИМНАЗИЈЕ

зграде под бројевима: 1, 3, 7, 15 и 19.

Трг др Зорана Ђинђића

бр. 1 ЗГРАДА ВЕЛИКОБЕЧКЕРЕЧКЕ ШТЕДИОНИЦЕ (Завод за заштиту споменика културе Зрењанин)

бр. 3 КУЋА ИГЊАТА ЛЕВИЈА (Месна заједница ''Центар'')

Улица др Славка Жупанског

бр. 1 ЗГРАДА ТРЕЋЕ ГИМНАЗИЈЕ и ТРГОВАЧКЕ АКАДЕМИЈЕ, (Средња Електротехничка школа ''Никола Тесла'')

бр. 2 ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА, (Центар за социјални рад, Републички завод за статистику)

бр. 3-3/а ЗГРАДА СИРОМАШНИХ ШКОЛСКИХ СЕСТАРА ''ДЕ НОТРЕ ДАМЕ'' СА КАПЕЛОМ КАРЛА БОРОМЕЈСКОГ (Зграда ОШ ''В ук Караџић и бивша Средња медицинска школа)

Улица краља Петра Првог

бр. 1 ЗГРАДА СТАРЕ ПОШТЕ

бр. 3 ЗГРАДА СРПСКЕ ЗАДРУЖНЕ БАНКЕ (Дом Синдиката)

бр. 6 ЗГРАДА АУСТРОУГАРСКЕ БАНКЕ (''Огрев'')

Светосавска улица

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ (СВЕТОСАВСКА ЦРКВА)

бр. 1 КУЋА ПОПОВИЋ - ПЕЦИ

НАПОМЕНА: Поједини споменици културе имају две адресе, јер излазе на две улице: (Зграда у Светосавској улици бр.3, Светосавској бр.11, Гимназијској бр. 1,3,7 и 15)

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ ПРЕТХОДНУ ЗАШТИТУ

Према Закону о културним добрима, добра под предходном заштитом имају исти третман као и непокретна културна добра и за њих важе исте мере техничке заштите које су предходно наведене, у периоду који је дефинисан Законом о културним добрима.

СПИСАК ОБЈЕКАТА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

Трг слободе:

Број: 7a (Музичка школа).

Краља Александра I Карађорђевића:

Бројеви: 32, 36, 38  и киосци постављени испред бр.18 (Даунова палата) и бр.47 (палате Српске штедионице).

Краља Петра Првог:

Број: 4. (зграда бившег комитета СКЈ).

Гимназијска:

Бројеви: 4, 6, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 и 24.

др Славка Жупанског:

Број: 5 (фото атеље ''Олдал'').

Мирослава Тирша:

Број: 4 (Дечји дом).

Обала пионира:

Бројеви: 4, 6 и 8.

Бригадира Ристића:

Бројеви: 1 и 2.

Обала Соње Маринковић:

Бројеви:  2, 4, 6, 8-10, 16 и 18.

Обилићева:

Торањ Ватрогасне чете.

Петефијева:

Бројеви:  4 (плућна болница) и 27.

Иве Лоле Рибара:

Бројеви: 2 и 7.

Цара Душана:

Број: 4 (Дом ученика).

Јеврејска:

Бројеви: 2 и 12.

Сарајлијина:

Бројеви: 1, 4, 5, 5а и 10.

Светозара Марковића:

Број: 3.

Пупинова:

Бројеви:  7, 9, 11, 16, 17 и 23-25-25а.

Светосавска:

Бројеви: 2а (Парох. дом СПЦ), 4 (кућа др Славка Жупанског), 9-9а, 13, 23-25, 29 и 31.

Немањина:

Бројеви: 3 и 11-11а.

Слободана Бурсаћа:

Бројеви: 1, 3, 4, 7, 10-12, 14, 16, 20 и 24.

Савезничка:

Број: 3а - 5.

Караџићева:

Бројеви: 3а и 5.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

Најзначајнији део ове зоне обухвата центар града око Трга слободе, Трга др Зорана Ђинђића, Улице краља Александра I Карађорђевића, др Славка Жупанског, Краља Петра Првог и Светосавске где су сконцентрисани објекти од посебне споменичке вредности. Хомогеност и уједначеност квалитета и вредности објеката доприносе утиску целовитности просторне структуре и опредељују нас да на овом потезу успоставимо систем строгог режима заштите са највећим бројем ограничења.

У оквиру утврђене вредности целине постоје три карактеристичне групе објеката.

А) У групу објеката од посебне споменичке вредности припадају објекти који имају проверене стилско - архитектонске и историјске вредности, вредну технику израде, или су припадали историјским личностима или су ауторска дела признатих пројектаната. Мере заштите, обнове и ревитализације за објекте високе вредносне категорије радиће се по посебним конзерваторским пројектима и условима службе заштите, увек на начин који тежи да се сачува целовита оригиналност стила, конструктивног склопа и креативног духа пројектанта. У ову групу објеката спадају евидентирана културна добра (споменици културе) на овом простору, као и неки од објеката са листе претходне заштите за које се већ данас зна да поседују карактеристике које ће им у будућности обезбедити статус споменика културе.

Мере заштите за објекте од посебне споменичке вредности

1) очување аутентичног хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, конструктивног склопа и примењених материјала;

2) очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера (декоративног молераја, пећи, гипсане пластике и сл);

3) очување или рестаурација оригиналног изгледа, стилских одлика, декоративних елемената и укупног ликовног израза;

4) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно - статичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и исправности инсталација;

5)  забрана радова који могу угрозити статичку стабилност објекта;

6) забрана постављања прикључних кутија, ормара и расхладних уређаја на уличним фасадама;

7) дозвољено је осавремењавање објекта у циљу бољег коришћења што подразумева следеће интервенције које се морају извести уз услове и под надзором надлежне установе заштите непокретних културних добара:

(8) увођење савремених инсталација под условом да не наруше вредности екстеријера и ентеријера објекта;

(9) уређење, односно промена намене подрума могућа је уз обавезу претходног испитивања тла и конструктивног склопа објекта, као и обавезну израду елабората заштите суседних објеката. Приступ подруму је могуће остварити из постојећег степенишног простора, из друге просторије или из дворишта, али само у случају да се тиме не нарушава стабилност и вредности објекта;

(10) уређење, односно промена намене поткровља могућа је искључиво у постојећем габариту крова са приступом из постојећег степенишног простора или неке друге просторије највише етаже уз услов да се тиме не нарушава изворно функционално решење објекта. Осветљење решити путем кровних прозора, с тим да је на уличној страни могуће отварање кровних прозора у равни крова, и то само ако се тиме не нарушава изворни изглед објекта и укупан ликовни израз;

(11) отварање портала и излога могуће је у дворишним деловима и то само ако се на тај начин не нарушавају основне вредности и стилске карактеристике објекта. Реконструкција постојећих портала и излога у уличном делу могуће је само у циљу рестаурације отвора у складу са изворним изгледом и то јединственим третманом целог објекта.  Изглед портала и излога дефинисати према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара. Портали и излози могу бити израђени искључиво од дрвета, осим у случајевима када се утврди да је аутентичан материјал метал;

(12) може се извршити реконструкција или замена постојећих дворишних објеката под условом да не наруше вредности главног објекта, а према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара. Висина дворишног објекта не сме прелазити висину дворишних крила главног објекта са споменичким вредностима. Могуће је наткривање - застакљивање атријумских дворишних простора;

13) могућа је промена намене уз услов да нова намена буде примерена постојећем архитектонско-конструктивном и функционалном склопу објекта;

14) постављање рекламних, информативних и сличних ознака, спомен табли и обележја, као и декоративне расвете на фасадама, могуће је само према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара.

Б) У групу објеката од споменичке вредности припадају они објекти које је потребно чувати под одређеним условима. То су објекти чија је културно - историјска и урбанистичко - архитектонска вредност скромнија у односу на прву групу. Они припадају мање репрезентативним примерима стила у којима су грађени. Материјали, квалитет градње и техника израде сведоче да су ову групу објеката градили инвеститори ограничене економске моћи. У ову групу спадају објекти који се налазе под режимом предходне заштите. Мере заштите, обнове и ревитализације ових објеката ограничиће се на враћање првобитног изгледа, чување габарита и кровова, уз могуће интервенције захтеване променом намене објеката.

Мере заштите за објекте од споменичке вредности

1) мере заштите утврђене за објекте од посебне споменичке вредности, од тачке 1) до 14), с тим да је отварање портала и излога могуће на уличној фасади и то јединственим третирањем целог објекта, тако да не наруше основне вредности и стилске карактеристике објекта;

2) за објекат на парцели кат. бр. 5784/1 КО Зрењанин I могућа је реконструкција са променом вертикалног габарита, односно надоградња до једног спрата, уз рестаурацију изворног изгледа уличне фасаде;

3) обавезна реконструкција, уз могућност доградње на дворишној страни објеката на парцелама кат. бр. 5787 и 5816/4 KO Зрењанин I, који су порушени а поседовали су значајне историјско - архитектонске вредности;

Ц) У групу објектата без споменичке вредности спадају објекти са којих су сасвим нестале стилске назнаке или су занемарљивих вредности, те као такви не доприносе квалитету амбијента улице. За ове објекте се предвиђа њихова замена новима објектима, осим у појединим случајевима када се чувају само њихови улични габарити, јер чине део непрекинутог уличног низа објеката од вредности уједначене висинске регулације.

У оквиру групе објеката без споменичке вредности постоји неколико објеката који се чувају у постојећим габаритима:

- Објекат у Светосавској бр. 6;

- Објекти на Обали Соње Маринковић бр. 3, 5, 12 и 14;

- Објекат у Немањина бр. 1;

- Објекат у Слободана Бурсаћа бр. 18.

Због специфичности сваке локације понаособ, за сваку парцелу на којој се налази објекат који је у неком од режима заштите обавезно је да се уз приложени ИДР пре уласка у обједињену процедуру затраже услови/информација Завода за заштиту споменика културе Зрењанин о свакој појединачној: изградњи, доградњи, реконструкцији или било којој другој интервенцији, ради усклађивања ИДР-а са условим завода из овог плана.

Мере заштите за објекте без споменичке вредности

Мере заштите за објекте без споменичке вредности односе се на нову градњу на парцелама на којим нема објеката који су у неком од режима заштите, али се могу применити и на парцеле са објектима који су у једном од режима заштите уз посебне услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Највећe дозвољенe спратности, односно висинe објеката

Висине објеката дефинисане су кроз максималну дозвољену спратност. Параметри ограничења за максималну дозвољену спратност су и максималне дозвољене висине за одређену спратност.

Забати и калкани

Габарит објекта по дубини се решава слободно у складу са функцијом објекта. Уколико се гради уз објекат који се чува, висина забата, односно висина калканских зидова новог објекта мора бити усклађена са висином забата и калканских зидова суседног објекта који се чува.

Интерполација

Код интерполација појединачних објеката у формираним низовима који обликују амбијенталну целину улице, блока или трга, предвидети нагиб крова приближан преовлађујућим у оквиру целине (max. 400). Нагиб кровних равни не сме бити стрмији од суседних заштићених објеката.

Уколико су суседни објекти под заштитом, а максимална дозвољена висина је већа од суседних објеката под заштитом, обавезна је интерполација, тј. изједначавање висине венца/атике новог и старог објекта у дужини од минимално 1/4 венца новог објекта. Изузетно дозвољено одступање у висини интерполације (нови и стари објекат под заштитом) је максимално до 0,5 m. Уколико је објекат под заштитом оријентисан забатом према улици ово правило не важи.

Уколико су суседни објекти под заштитом, а максимална дозвољена висина/спратност фасадног платна је већа од једне спратне висине од суседних објеката под заштитом правило наведено у претходном пасусу не важи.

Венац односно атика повученог спрата (кров повученог спрата) не сме излазити ван виснинског габарита косине крова суседног објекта који је под заштитом. У том случају повлачење повучене спратне етаже од предње (уличне) фасадне равни мора бити више од 1,8 m.

Уколико су суседни објекти под заштитом, а максимална дозвољена висина/спратност фасадног платна је већа од једне спратне висине од суседних објеката под заштитом правило наведено у претходном пасусу не важи.

Нагиб кровних равни не сме бити стрмији од суседних заштићених објеката.

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин задржава право да одреди посебне услове у вези са интерполацијом за сваку посебну локацију.

Објекти на угаоним парцелама

Уколико се максималне дозвољене спратности објеката на угаоним парцелема (објекти на угловима - раскрсницама) разликују за један спрат, може се на максимално 1/4 дужине венца односно фасаде (мање максималне дозвољене спратности) или у ширини наспрамног вишег тракта као максимална спратност (уколико постоји тракт), узети већа максимална спратност ради извођења прелаза са мање на веђу спратност.

Уколико су максималне дозвољене спратности објеката на угаоним парцелама (објекти на угловима-раскрсницама) веће од једног спрата, максималне спратности објеката за сваку улицу се задржавају у целокупној дужини венаца односно фасада.

Уколико су максималне дозвољене спратности објеката на угаоним парцелама (објекти на угловима - раскрсницама) исте спратности, а максимално до: П+2+Пс, П+2+Пк, у зони самог угла дозвољено је извести куполу или сличан елемент. Ово важи само ако је завршна етажа Пк или Пс. Пк или Пс се у том делу могу претворити у пун спрат, а атике венци и слемена могу бити максималне висине за ту одређену спратност. Елемент не може бити додат изнад поткровља, спратне етаже или повучене спратне етаже. Овај услов важи за максимално 1/4 дужине венца са сваке стране угла или у ширини трактова (уколико постоје трактови).

Зеленило на објектима и зелени кровови

Дозвољена је изградња зелених кровова и тераса, као и озелењавање фасада зеленим фасадним платнима, жардињерама које не прелазе регулацију и сл.

Отвори на фасадама

На свим фасадама које су оријентисане према регулацији (јавним површинама) нису дозвољени бели ПВЦ прозори (могу бити од ПВЦ-а у боји, алуминијума, дрвета итд).

Због специфичности сваке локације понаособ, препорука је да се уз приложени ИДР пре уласка у обједињену процедуру затраже услови/информација Завода за заштиту споменика културе Зрењанин о свакој појединачној новој градњи, ради усклађивања ИДР-а са условим завода из овог плана.

АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА

- Жупанијска палата (данас зграда Градске управе)

- У дворишту објекта налазила се џамија подигнута са доласком Турака и пратећи објекти. На овом месту налазила се тврђава подигнута у 15 веку.

- Приликом копања темеља за проширење зграде откривен је праисторијски материјал.

- Приликом земљаних радова испред градске куће на простору где се налази дрво Тиса радници су ископали фрагменте праисторијске керамике винчанског периода.

- Трг слободе

- Приликом копања бунара радници су наишли на већу групу набацаних људских скелета које припадају особама разног узраста.

- На простору између Градске куће и Католичке цркве  налазио се базар са 22 занатске радње.

- Зграда Аустро-угарске штедионице (данас зграда ''Огрева''), Улица  краља Петра бр. 6

- На месту где се налази бункер у дворишту зграде бившег ''Огрева'' нађен је средњовековни новац Вука Бранковића и Жигмунда Луксембуршког.

- Зграда Финансијске палате (данас зграда Народног музеја), Суботићева  бр. 1

- Приликом земљаних радова испред кафеа радници су нашли турски ибрик.

- Обала Соње Маринковић

- Упоређијући стари план града архитекте су констатовале да се на простору некадашње фабрике ''Соче'' а данас Текстиловог тржног центра налазила прва, мања тврђава, која се налази и на једној од првих карата града.

- Улица Пупинова

- На простору између зграде Поште и Библиотеке приликом постављања топловодне мреже нађен је велики број фрагментоване керамике из 16-18. века.

- Испред самог улаза у Пошту приликом земљаних радова нађена је остава новца Лајоша Великог из 14. века. Новац је остао у збирци Милана Николића.

- ПТТ торањ код зграде Поште

- Приликом постављања базе торња, радници су наишли на  крчаг, неколико целих посуда и већи број фрагмената турске керамике и предали је Јоци Бакалову.

- Буковчева палата, Улица краља Александра I Карађорђевића бр. 1

- Приликом копања темеља код  подизања зграде  откривено је два килограма сребрних посуда. Материјал се данас налази у Темишварском музеју.

- Улица краља Александра I Карађорђевића

- Приликом рада у главној улици налажени су остаци средњовековног керамичког материјала, турска здела и два ибрика.

- На простору између здраде Централне апотеке и киоска приликом постављања нове инсталације радници су наилазили на људске скелете.

- Војвођанска банка,  Трг др Зорана Ђинђића

- Приликом земљаних радова на постављању жардињера радници су нашли на две сабље и четири стреле са усадницима дужине око 20 cm. Сабље су се у додиру са ваздухом распале, остале предмете узели су радници.

- Гимназијска улица

- На потесу од раскршћа Јеврејске улице до краја Гимназијске која води ка реци Бегеј приликом копања канализационе мреже нађена је већа количина средњовековног материјала и један цео суд из 17-18. века.

- Улица Светозара Марковића

-  Пут који води ка обали Бегеја радници су приликом земљаних радова нашли дрвене стубове са очуваним дрвеним попречним гредама као талпе. Стубови су горе били офарбани црвеном бојом а доле нагорели како у земљи неби иструнули.

- Ходници

-  Приликом земљаних радова на постављању канализационе мреже у центру града (Трг  слободе) нађени су засвођени ходници који су констатовани на следећим местима:

-  Испред зграде бившег Комитета, Улица краља Петра Карађорђевића;

-  Код летње биоскопске позорнице, Улица краља Петра Карађорђевића;

-  Испред зграде Кредитне банке, Улица краља Петра Карађорђевића;

-  У дворишту Народног позоришта, Трг слободе  бр. 7;

-  Испред Водоторња на Тргу слободе.

Сводна конструкција ходника констатована је на дубини од 0,80 m - 1,80 m. Ш - 1,50 m. Израђене су од опеке, уске и дуже са везивном малтером. Под није утврђен. Сви ходници имају правац према Жупанијској палати (данас згради Градске управе).

ПАСАЖИ, АТРИЈУМИ И ОТВОРЕНА ДВОРИШТА

Пасажи

Постојећи пасажи који излазе на Улицу краља Александра I се задржавају и то:

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 4 – Гимназијска бр. 1;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 6 – Гимназијска бр. 3;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 8 – Гимназијска бр. 5;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 17 – Пупинова бр. 12;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 24 – Гимназијска бр. 21;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 25 – Светосавска 17-17а;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 26 – Гимназијска бр. 23;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 27-29 – Светосавска бр. 13;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 28 – Гимназијска бр. 25;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 30 – Гимназијска бр. 27.

За уређење пасажа услове издаје Завод за заштиту споменика културе Зрењанин. Све грађевинске интервенције које су изведене у пасажима без сагласности и услова надлежног завода, морају се уклонити.

Атријуми

Постојећа унутрашња дворишта артијумског типа се задржавају и то:

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 47 – Светосавска бр. 2;

- Краља Александра I Карађорђевића бр. 20 – улаз из Јеврејске улице;

- Суботићева бр. 1 (атријум Народног музеја Зрењанин);

- Трг слободе бр. 3 (атријум ''Зеленог звона'' и Народног позоришта ''Тоша Јовановић'';

- Трг др Зорана Ђинђића бр. 1 (Великобечкеречка штедионица);

- Трг др Зорана Ђинђића бр. 3 (МЗ ''Центар'');

- Светосавска бр. 3 – Краља Александра I Карађорђевића бр. 43;

- Народног Фронта бр. 1 (Електротехничка и грађевинска школа ''Никола Тесла'');

- Краља Петра Првог бр. 1;

- Краља петра Првог бр. 3;

- Гимназијска бр. 7.

Отворена дворишта

Постојећа отворена дворишта се задржавају и то:

- Трг слободе бр. 5;

- Народног фронта бр. 3-3а.

5.7.3 Основне мере заштите животне средине

Стратешком проценом утицаја на животну средину врши се поступак процене утицаја планских решења из плана на животну средину ради обезбеђивања заштите животне средине и унапређивање одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине.

Мере заштите животне средине преузете су из Стратешке процене утицаја Генералног плана Зрењанин 2006 - 2026. на животну средину и извршена је анализа простора обухваћеног планом.

Заштита животне средине треба да се огледа у  тражењу баланса између квалитета животне средине и просторно функционалне структуре града тј. као креативан процес успостављања равнотеже између природних ресурса и функција града у партнерском односу свих интересних функција.

Мере за заштиту квалитета ваздуха

- спровођење континуалног мониторинга како би се обезбедиле информације за катастар загађивача;

- заштиту ваздуха спроводити гасификацијом, топлификацијом и коришћењем обновљивих извора енергије;

- мере које би допринеле побољшању квалитета ваздуха су и промовисање употребе гаса као погонског горива за моторна возила.

Мере заштите од комуналне буке

- садња високог зеленила између стамбених и пословних блокова и улица;

- израдити карту буке за град Зрењанин и свести ниво буке на вредности дефинисане Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности (''Службени гласник РС'' бр. 80/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (''Службени гласник РС'' 75/10);

- поштовање Одлуке о буци као и спровођење мера за умањење буке, а  број мерних места за вршење мониторинга сукцесивно повећавати, реконструисати јавно и заштитно зеленило као значајне амортизере комуналне буке, реконструисати саобраћајнице и санирати ударне рупе, санирати буку насталу радом индустријских постројења, ефикасно и континуирано спроводити инспекцијски надзор.

Мере заштите вода

- изградња и реконструкција канализационе мреже;

- изградња и реконструкција атмосферске канализације;

- заштита од подземних вода одговарајућим режимима заштите.

Мере заштите земљишта

- праћење квалитета земљишта;

- смањење отпада и повећање степена рециклирања;

- извршити уклањање и санацију дивљих депонија.

Приликом реализације пројектованих  решења  подразумева се спречавање свих видова загађења и мора се водити рачуна о очувању и унапређењу квалитета животне средине у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник РС'' бр.135/04, 36/09 и 72/09).

Мере које ће се предузети за смањење или спречавање утицаја на животну средину обухватиће све мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и рокове за њихово спровођење.

Заштита здравља обезбедиће се и системом адекватне здравствене заштите, обезбеђењем доступности објектима и услугама здравствене заштите, исправношћу воде за пиће,  редовном контролом здравствене исправности намирница и сл.

Планирање развоја и изградње у складу са еколошким принципима, санирање еколошких проблема и развој локалних прописа,  спроводећи едукативне, економске и техничко - технолошке мере, може нас довести до крајњег циља, а то је здраво животно окружење.

5.7.4 Заштита од елементарних непогода, пожара и потреса

Подручје простора обухваћеног планом може бити угрожено од олујних ветрова, снежних наноса, изненадних провала облака и земљотреса.

Код мера заштите од елементарних непогода објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са са Законом о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' бр. 111/09, 92/11, 93/12) и другим прописима и стандардима:

- морају имати добру оријентацију;

- морају бити предвиђени на максимални удар ветра;

- градити од материјала отпорних на утицаје снега, кише и ветра;

- ради заштите од поплава и подизања подземних и процедних вода све техничке уређаје предвидети на безбедној коти;

- зимска служба у граду решаваће питање снежних наноса и леда.

Заштита од пожара подразумева низ мера са циљем спречавања настанка пожара и ублажавања последица уколико до њега дође.

Урбанистичке мере заштите од пожара односе се на изграђеност парцеле,  на међусобну удаљеност објеката, тако да и после урушавања саобраћајнице буду проходне. Угроженост од пожара у многоме зависи и од материјала од којих су објекти грађени, начина складиштења запаљивих материја.

Опрема, средства и уређаји за гашење пожара пројектоваће се на основу процене угроженог пожарног оптерећења и на основу важећих законских прописа. Пројектовање свих инсталација и опреме биће изведено тако да омогући несметано функционисање система ППЗ као и кретање ватрогасне службе, уколико се укаже потреба.

Систем заштите од пожара чине и превентивне мере (периодично испитивање опреме, контрола исправности противпожарне опреме, обука запослених) и оперативне мере (гашење пожара, учествовање у санацији у случају опасности).

Заштиту од пожара спровести у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени гласник РС'' бр. 111/09, 20/15), Законом о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' бр. 111/09, 92/11, 93/12) и другим прописима везаним за потребне мере заштите од пожара.

На територији града Зрењанина присутна је могућа стална опасност од могуће хаварије већих размера у хемијској индустрији, производњи и промету нафте, нафтних деривата и гаса као што су експлозија, ерупција нафте и гаса, неконтролисано ослобађање, изливање и растурање штетних гасовитих, течних или чврстих хемијских и радиоактивних материјала.

Мере заштите односе се на поштовање важећих закона из области  заштите животне средине и других прописа, правилном избору технологије, постројења и опреме, посебан опрез у руковању са опасним материјама. Инвеститори су у обавези да ураде

План заштите који обухвата: снаге и средства плана, шему одговора на удес, програм обуке и тренинга, програм контроле и остала упутства и обавештавања.

Према сеизмолошко - геолошким карактеристикама простор обухваћен  планом припада зони 8 MCS 0скале. Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (''Службни лист СФРЈ'' бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 52/1990) и другим  законима и прописима.

5.8 Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом у складу са стандардима приступачности

Објекти намењени за коришћење већег броја људи морају се пројектовати и градити тако да особама са посебним потребама, деци и старим особама омогући приступ, кретање, боравак и коришћење у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Обавезни елементи приступачности су:

- елементи приступачности за савладавање висинских разлика;

- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење;

- елементи приступачности јавног саобраћаја.

Стандарди приступачности подразумевају урбанистичко - техничке услове за планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за јавно коришћење и др), као и посебних уређаја у њима.

Објекти за јавно коришћење јесу: здравствени објекти, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа, органа аутономне покрајине, локалне самоуправе, пословни објекти, поште, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други објекти.

Објекти високоградње са десет и више станова и пословни објекти морају се пројектовати и градити тако да се особама са инвалидитетом, деци и старима омогући несметан приступ, кретање, боравак и рад.

5.9 Правила уређења зелених површина

Приликом изградње и реконструкције вршити замену инфраструктуре у складу са условима надлежних предузећа и предвидети дрвореде или зеленило са ограниченом крошњом која неће реметити фасаде, односно дрвеће које нема широк површински корен. Дрвеће је потребно обезбедити  оградом у виду ободних ивичњака, мин. пречника круга 1,5 m у складу са општим правилима уређења за зелене површине - линеарно зеленило.

Задржати, реконструисати и добро одржавати постојеће зеленило.

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина.

У односу на инфраструктуру, дрвеће се може садити на следећој удаљености:

- цевовод водовода			min. 1,5 m

- цевовод канализације		min. 1,5 m

- ЕЕ кабл						min. 2,0 m

- ЕК и кабловске мреже		min. 1,5 m

- гасовод						min. 1,5 m

- ревизиона окна 				min. 5,0 m

На јавним зеленим површинама дозвољена је изградња пешачких стаза и постављање дечијих игралишта као и опремање урбаним мобилијаром (клупама, кантама, скулптурама и сл).

Јавне зелене површине представљају површине за јавне намене и обухватају: паркове, зеленила слободних површина, линеарно зеленило, зеленило јавних паркиралишта, зеленило школа и зеленило приобаља водних површина.

Зелене површине остале намене обухватају зеленило у оквиру становања и зеленило предшколских установа.

Споменик природе ''Жупанијски парк у Зрењанину''

Бaштa je oфoрмљeнa нaкoн дoгрaдњe бoчнoг крилa Жупaниjскe згрaдe oсaмдeсeтих гoдинa XIX вeкa, чимe je унутaр oвoг здaњa ствoрeн изoлoвaн и зaштићeн прoстoр. Дaнaс je рeпрeзeнтaтивнa зeлeнa oaзa у нajужeм грaдскoм jeзгру.

Бaшту крaсe мaли музички пaвиљoн осмoугaoнe oснoвe, плaтo je урaђeн у бeлoм кaмeну. Стилизoвaн крoв oд лимa oслoњeн je нa eлeгaнтнe стубoвe измeђу кojих je oгрaдa oд кoвaнoг гвoжђa. Нa глaвнoj визури нaлaзи сe скулптурa прoпeтoг кoњa ''Maлa скицa зa кoњa''. Крaj плoчe испoд кoje сe нaлaзи фундaмeнтaлни рeпeр ФР 3119 сa oснoвнoм висинскoм кoтoм грaдa 80,98 m нaлaзи сe скулптурa Joвaнa Сoлдaтoвићa ''Дeчaк и лaнe''. Дeснo je рaд Joвaнa Крaтoхвилa ''Кoмпoзициja''. Цeнтрaлнo мeстo у пaрку зaузимa бeтoнскa фoнтaнa. Нa oбoду Грaдскe бaштe пoдигнутo je здaњe мeђурaтнe Moдeрнe у Зрeњaнину - бивши ''вртић'' aутoрa aрх. Ђoрђa Taбaкoвићa.

Дeндрoлoшки сaстaв je дoбaр. Зaступљeнe су 24 врстe, нajвишe имa тисa 32 кoм, црнoг бoрa 15 кoм. и брeзa 15 кoм.

Пoпис дeндрoмaтeриjaлa Жупанијског парка:

нaрoднo имe					нaучни нaзив врстe			бр. koм.

1.	брeзa						Betula pendula					15

2.	црни бoр					Pinus nigra						15

3.	црвeнa шљивa 			Prunus atropurpurea			2

4.	дивљи кeстeн				Aesculus hippocastanum		5

5.	гинкo						Ginkgo biloba					6

6.	истoчнa туja 				Thuja orientalis					3

7.	jaблaн						Populus pyramidalis			2

8.	jaвoр						Acer pseudoplatanus			3

9.	jeлa 						Abies alba						1

10.	кeдaр						Cedrus atlantica					1

11.	кeлрeутeриa				Koelreuteria paniculata			2

12.	кoпривић					Celtis occidentalis				3

13.	лaвсoнoв пaчeмпрeс		Chamaecyparis lawsoniana		2

14.	липa 						Tilia vulgaris					3

15.	млeч 						Acer platanoides				4

16.	пaулoвниja				Paulownia tomentosa			2

17.	плaтaн						Platanus acerifolia				2

18.	смрчa						Picea abies						7

19.	сoфoрa						Sophora japonica				1

20.	срeбрнa смрчa 			Picea pungens					6

21.	срeбрнoлиснa липa		Tilia argentea					9

22.	шимшир 					Buxus sempervirens			10

23.	тисa 						Taxus baccata					32

24.	жaлoснa сoфoрa 			Sophora japonica “Pendula”		2

укупнo:						138

Природно добро потребно је редовно одржавати на основу програма. Забрањена је промена намене парковске површине, предузимање радова који би угрозили концепцију и стил парка, сађеног биљног фонда, вртно - архитектонских елемената и представника фауне, непланска сеча, уклањање и оштећење парковских биљака, кретање, заустављање и паркирање моторних возила и бициклова унутар граница заштићеног природног добра, бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних материјала, паљење ватре на парковској површини.

Уређење слободних површина

Ове просторе је потребно опремити урбаним мобилијаром (клупама, кантама, скулптурама и сл) како би добили на вредности.

На неизграђеним просторима, до привођења земљишта намени, могу се озеленити и формирати мала атрактивна места за одмор.

У планском периоду задржати све зелене површине на скверовима.

Потребно је формирања простора за краћи одмор, а рeдoвнo oдржaвaње трeбa бити већег интезитета.

Линеарно зеленило - дрвореди

Код реконструкције и подизања новог линеарног зеленила придржавати се следећих услова:

- постојеће дрвореде у улицама обнављати врстом дрвећа која доминира уз редовно одржавање (санитарна сеча, нега стабала са корекцијом крошње);

- код нових дрвореда, избор врста прилагодити висини и намени објеката у улици са најмањим растојањем између садница од 5 m, а садњу усагласити са планом инфраструктуре у улици;

- крошња садница треба да је формирана на min. 2 m. Препоручују се Acer platanoides ''Globosum'', Tillia tomentosa, Tilia europea ''Pallila'', Crataegus sp, Koelreuteria paniculata, Quercus robur ''Pyramidalis''.

Дрвореди - јавна паркиралишта

Садњу за засену возила на паркинг простору треба спровести по већ типизираним, најекономичнијим и функционалним шемама, при чему је губитак паркинг места сведен на минимум. Код управног паркирања, отвори за саднице остављају се на почетку или на крају сваког трећег паркинг места. Код двостраног паркирања могуће је формирање заједничке дворедне траке. Сем дрвореда, пожељно је одвојити паркинг простор живом оградом или шибљем од пешачких стаза - тротоара.

Приликом избора врста дрвећа за паркинг просторе мора се водити рачуна да корен садница није површински, да нема избојачку способност, да нема плодове или да не излучују етарска уља која оштећују аутомобиле.

Врсте које се препоручују да се користе за паркинг просторе су: јавор (Acer pseudoplatanus), млеч (Acer platanoides), јасен (Fraxinus excelsior, F. americana), црвени храст (Quercus borealis), платан (Platanus acerifolia) и др.

Зеленило приобаља водних површина

Обухвата простор уз каналисани водоток Бегеј и Језеро 3 Бегејске петље. У циљу оплемењивања ових градских простора који имају карактер јавних површина, неопходно је уређивање зелених површина са елементима градског мобилијара (платоима, зеленим засадима, клупама и сл), као и изградња шеталишта.

Зеленило предшколских установа и школа

Предшколска установа и школа треба да пружи услове за безбедан боравак деце и да задовољи две основне функције: санитарно - хигијенску и фискултурно - рекреативну услове. Потребно је предвидети величину отвореног простора од 10 - 15 m2 по детету. У оквиру ових површина потребно је предвидети терене за игру (лоптом, ритмичке игре, слободно кретање и трчања, трим стазу), простор у који се постављају справе са пешчаником, а по могућности и башту за гајење цвећа и поврћа.

Зелене површине најчешће се постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог комплекса од околних саобраћајница и суседа. Овај зелени тампон треба да буде довољно густ и широк, састављен од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове, смањио буку и задржао издувне гасове и прашину са околних саобраћајница. Зелене површине испред саме зграде треба да су потчињене архитектури и декоративно обрађене са више цветног материјала, декоративног шибља и дрвећа.

При избору биљних врста водити рачуна да нису отровне, да немају бодље и што је веома важно, да одговарају условима станишта. Избор врста треба да буде довољно разноврстан да би ученике упознао са биљним богатством.

Зеленило у оквиру становања

Зеленило у оквиру породичног становања

Приватне баште у блоковима породичног становања, у формираном ткиву града, приликом планирања инвестиција, треба очувати. Дворишта и баште имају значајну функцију у мрежи урбаних слободних површина и побољшања животних услова у граду.

Композицију врта треба да чине различите категорије биљних врста, грађевински и вртно - архитектонски елементи и мобилијар. Избор биљних врста и начин њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејсажом и општим условима средине. Основу сваког врта треба да чини добро урађен и негован травњак.

Проценат зелене површине грађевинских парцела треба да буде min. 20 %.

Потребно je валоризовати ове просторе и донети посебну градску одлуку о њиховој заштити.

Зеленило у оквиру вишепородичног становања

Заступљеност зеленила у оквиру вишепородичног становања треба да је min. 20 %, у оквиру којих треба обезбедити просторе за миран одмор, дечија игралишта и травњаке за игру и одмор. Основна улога ових површина је побољшање животне средине, односно микроклиме, одмор и рекреација.

По потреби, зелене површине заштити подизањем ивичњака, садњом живих ограда или постављањем гвоздених, бетонских стубића. Зелене површине треба уредити садњом група лишћара, четинара и шибља, а 2 - 2,5 % површина треба да је под цветњацима. Приликом садње нових површина однос лишћара и четинара треба да буде 70 % према 30 %.

5.10 Мере енергетске ефикасности изградње

Повећање енергетске ефикасности постиже се информисањем заинтересоване јавности о енергетској ефикасности у зградама и мерама којима се постижу значајне уштеде свих типова енергије.

Полазећи од чињенице да су највећи потрошачи енергије зграде, наводимо следеће мере за побољшање енергетске ефикасности у зградарству:

- побољшање термичких карактеристика омотача зграде (крова, пода, зидова);

- замена столарије код постојећих објеката, односно уграђивање енергетски ефикасне столарије у нове објекте;

- употреба штедних сијалица за осветљавање простора;

- коришћење апарата у домаћинству енергетског разреда ''А'';

- коришћење обновљивих извора у циљу грејања објеката и припрему потрошне топле воде (соларни колектори, котлови на пелете, топлотне пумпе и др.);

- модернизација и/или замена котлова и котловске опреме и топлотних подстаница;

- регулација, мерење  и управљање коришћењем топлотне енергије за загревање објеката;

- вентилацију објекта где год је то могуће вршити принудним путем са рекуперацијом;

- код изградње нових објеката, тежити изградњи пасивних објеката од еколошких материјала.

Увођењем мера енергетске ефикасности могу се постићи значајне уштеде свих типова енергије, а посебно мере које не захтевају веће инвестиционе трошкове (регулисање термостата на радијаторима, регулисање термостата на бојлерима, коришћење природног осветљења, искључивање расвете и уређаја када се не борави у просторији, правилно коришћење кућних уређаја и сл.).

У складу са Правилником о енергетској ефикасности (''Службени гласник РС'' бр. 61/11) бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа зграде, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). У бруто грађевинску површину не рачунају се површине у оквиру система двоструких фасада, стакленика, површине које чине термички омотач зграде код хетерогених зидова дебљине термоизолације преко 5cm, а код хомогених зидова дебљина зида веће од 30 cm, уз постизање правилником прописаних услова енергетске ефикасности зграда.

Приликом пројектовања примењивати услове дефинисане Правилником о енергетској ефикасности  зграда (''Службени гласник РС'' бр. 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (''Службени гласник РС'' бр. 69/12).

5.11 Правила парцелације, препарцелације и исправке границе парцеле

Правила парцелације и препарцелације дефинишу се овим планом.

Пројектом препарцелације на већем броју катастарских парцела може се формирати једна или више грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним овим планом и уколико се налази у оквиру исте намене.

Пројектом парцелације на једној катастарској парцели може се формирати већи број грађевинских парцела, на начин и под условима утврђеним овим планом.

Приликом израде пројеката парцелације и препарцелације придржавати се правила грађења дефинисаних планом.

Код постојећих грађевинских парцела на којима су изграђени двојни стамбени објекти, могуће је пројектом парцелације формирати две грађевинске парцеле мање површине и ширине од дате планом.

У поступку легализације, уколико се објекат налази на више делова катастарских парцела, могуће је пројектом препарцелације формирати грађевинску парцелу мање површине од површине планиране за одређену зону.

У случају када постојећи објекат и елементи објекта (рампе, степеништа и сл) прелазе преко границе парцеле, а не угрожавају функционисање јавне површине и инфраструктуре, што стручне службе и јавна предузећа утврђују у сваком појединачном случају, утврђује се да је регулациона линија  по граници објекта у ширини парцеле. На овако формираним парцелама, код будуће изградње грађевинска линија утврђује се на основу већине изграђених објеката у зони (преко 50 %).

Исправка граница парцела може да се врши пројектом препарцелације када се од катастарске парцеле која не може бити грађевинска могу формирати парцеле мање површине од површине прописане правилима грађења и могу се припојити власницима суседних парцела.

Грађевинска парцела мање површине од утврђене овим планом може се формирати за грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских  и електронских објеката или уређаја, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије.

Земљиште за редовну употребу објекта одређује се у складу са законом о планирању и изградњи. Катастарске парцеле које су мање површине од површине за минималну грађевинску парцелу утврђену планом  може се одредити за редовну употребу објекта

За редовну употребу објекта  могуће је формирати парцелу испод објекта уколико се објекат налази у отвореном блоку или уколико има више власника објеката или етажних власника на парцели.

Приликом формирања нових грађевинских парцела у поступку парцелације, бочна граница новоформиране парцеле може бити на удаљености мањој од планом прописане у односу на постојеће објекте уз поштовање свих осталих правила грађења.

Приликом формирања грађевинских парцела за редовну употребу објеката, бочна граница новоформиране парцеле може бити на удаљености мањој од планом прописане у односу на постојеће објекте.

Приликом формирања нових грађевинских парцела, планирани пешачки пролаз за јавну паркинг гаражу (парцела кат. бр. 4364/1 КО Зрењанин I) не сматра се за јавну саобраћајну површину.

5.12 Ограничена изградња унутар инфраструктурних коридора

На простору предвиђеном за заштитне појасеве не могу се градити објекти и вршити радови супротно условима прибављеним од надлежних институција:

- у складу са Решењем о издавању водних услова од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у појасу радно - инспекционе стазе, у ширини min. 10 m на левој и десној обали Бегеја, не могу се градити објекти. Овај појас мора бити стално проходан;

- заштиту еколошког коридора Бегеј је у складу са условима Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-13942/2 од 30.06.2011.г

Изграђени објекти у заштитним појасевима могу се адаптирати, санирати, реконструисати или доградити само уз услове надлежних предузећа.

6 МЕРЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

6.1 Локације за које се израђује урбанистички пројекат односно расписује конкурс

За потребе спровођења плана, односно за потребе урбанистичко - архитектонске разраде, урбанистички пројекат израђује се за изградњу:

- објеката јавне намене;

- јавних паркинг гаража;

- објеката вишеопородичног становања на простору између Булевара Милутина Миланковића, улица Петефијева и Обилићева и Специјалне болнице за плућне болести ''др Васа Савић'';

- објеката вишеопородичног становања у блоку између улица Сарајлијина, Светозара Марковића и Јеврејска и реке Бегеј.

Доградња, реконструкција и изградња других објеката на парцели (који нису главни) могући су без израде урбанистичког пројекта, уз поштовање прописаних правила грађења.

У складу са важећим Законом и Правилником из ове области, Улица др Мирослава Тирша предвиђена је као локација за коју се расписује урбанистичко - архитеконски конкурс. У обухвату овог простора налази се и парцела кат. бр. 4836 КО Зрењанин I.

6.2 Урбанистички планови који престају да важе

Доношењем Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину ставља се ван снаге Детаљни урбанистички план ''Бегејска петља - Језеро'' (''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр. 22/83 и ''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 11/03) у делу који је у обухвату овог плана.

Ступањем на снага Плана генералне регулације ''Центар'' престају да важе одредбе Генералног плана Зрењанина 2006 - 2026 (''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 19/07 и 01/08, ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 24/08 и ''Службени лист града Зрењанина'' бр. 17/09) које се односе на просторну целину број I ''Центар'', односно површину обухваћену планом.

7 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

7.1 Врста и намена објеката који се могу градити

Намена објеката односно компатибилне намене објеката који се могу градити у стамбено - пословној зони су:

- стамбени објекти;

- пословни објекти;

- пословно - стамбени објекти (више од 50 % објекта пословна намена);

- стамбено - пословни објекти (више од 50 % објекта стамбена намена);

- објекти јавне намене;

- објекти комуналне инфраструктуре (ТС, МРС и сл).

Стамбени објекти могу бити објекти породичног или вишепородичног становања:

- Стамбени објекти породичног становања су објекти са max. 3 стамбене  јединице. Минимална квадратура једне стамбене јединице износи 26 m2;

- Вишепородични стамбени објекти су објекти са више од три стамбене јединице. Минимална квадратура једне стамбене јединице износи 26 m2;

Пословни објекти су они објекти у којима се одвија пословна делатност у складу са компатибилним садржајима:

- пословање;

- трговина;

- угоститељство;

- занатство и услуге.

Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење. Објекти се граде према условима прописаним за изградњу објеката јавне намене и урбанистичком пројекту и то могу бити:

- здравствене делатности;

- васпитно - образовне делатности;

- јавне паркинг гараже;

- остали објекти јавне намене (објекти културе и др).

По врсти, објекти могу бити:

- Слободностојећи објекти су објекти који слободно стоје у простору тј. удаљени су од бочних граница парцеле у складу са правилима грађења;

- Објекти у низу подразумевају непрекидан низ објеката дуж улице или блока и објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

У улицама Краља Александра I Карађорђевића, Гимназијска, Светосавска и Пупинова, задржава се градња у низу и објекти који се граде на регулационој линији додирују обе бочне линије грађевинске парцеле.

За постојеће објекте на грађевинским парцелама у наведеним улицама који нису изграђени као објекти у низу, дозвољена је реконструкција, доградња и замена објекта.

- Прекинут низ подразумева низ објеката који чине два (двојни објекат), три или неколико објеката који нису у низу дуж целе улице или блока и објекат додирује само једну бочну линију грађевинске  парцеле.

Приликом изградње, доградње и реконструкције објеката потребно је прибавити услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и осталих услова који се обавезно прибављају од ималаца јавних овлашћења, зависно од класе и  категорије објеката

На парцели може бити више главних објеката, уз поштовање свих правила грађења.

7.2 Врста и намена објеката чија је изградња забрањена

Забрањена је изградња индустријских производних објеката, услужних сервиса (аутомеханичарских, вулканизерских, лимарских и аутолимарских радњи), фарбара, дрвара, отворених складишта, складишта секундарних сировина и сл, тржних центара и објекaтa који имају негативан утицај на животну средину по питању аерозагађења, буке, комуникација и сл.

7.3 Највећe дозвољенe спратности, односно висинe објеката

Улица/Булевар/Трг					  								          max. спратност

Булевар Милутина Миланковића						       					   П+4, П+4+Пс

Улица др Зорана Каменковића (бр. 1)					     						   П+4, П+4+Пс

Улица Вука Караџића

-	непарна страна							 						    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-   парна страна																        П+4, П+4+Пс

Гимназијска улица 							  						    П+1, П+1+Пс, П+1+Пк

-  непарна страна до Улице С. Марковића до Сарајлијине улице   П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица др Мирослава Тирша										    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица Емила Гаврила												    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица Иве Лоле Рибара

-	парна страна														    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-	непарна страна							              						        П+3, П+3+Пс

(за суседне парцеле поред бр. 7 и 7а у Улица Иве Лоле Рибара, се морају тражити посебни услови за интерполацију)

Јеврејска улица														    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-  непарна страна од Сарајлијине ул. до реке Бегеј (Обала пионира)	        П+3, П+3+Пс

Улица краља Александра I Карађорђевића			                      П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-	парна страна од Улице С. Марковића до Трга др Зорана Ђинђића 	        П+3, П+3+Пс

Улица краља Петра Првог						  					    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Немањина улица

-	парна страна														    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-   непарна страна							 						    П+1, П+1+Пс, П+1+Пк

Улица Славка Жупанског											    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица Обала пионира

-	од Скерлићеве улице до Јеврејске улице			 			    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-	од Јеврејске улице уз обалу реке Бегеј до Улице С. Марковића	    	        П+3, П+3+Пс

Улица Обала Соње Маринковић					                 					   П+1, П+1+Пс

Обилићева улица

-	парна страна							                								   П+1, П+1+Пс

-	непарна страна							                  						   П+3, П+3+Пс

Петефијева улица

-	непарна страна													    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

-	парна страна							                                                              П+3, П+3+Пс

(за суседне парцеле поред броја 4 у Петефијевој ул, се морају тражити посебни услови за интерполацију)

Пупинова улица							 							    П+1, П+1+Пс, П+1+Пк

-	парна страна до броја 18						 					    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Савезничка улица                                                                                 П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Сарајлијина улица

-   непарна страна						              					    П+1, П+1+Пс, П+1+Пк

-	парна страна							 							    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица Светозара Марковића

-  од Ул. краља Александра I Карађорђевића до Сарајлијине ул.  П+1, П+1+Пс, П+1+Пк

-  од Сарајлијине улице до реке Бегеј				  				    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Светосавска улица							  						    П+1, П+1+Пс, П+1+Пк

Скерлићева улица													    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица Слободана Бурсаћа

-	парна страна									       									    П+Пк

-	непарна страна							  						    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Трг др Зорана Ђинђића							      						        П+3, П+3+Пс

(осим Трг др Зорана Ђинђића бр. 5 - максимална спратност	    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Трг слободе									     									   П+3, П+3+Пс

Улица цара Душана							 						    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Улица бригадира Ристића							     							   П+3, П+3+Пс

Планирана приступна улица (улаз из Немањине ул)	    			    П+2, П+2+Пс, П+2+Пк

Уколико није наведено у избору максималне спратности, Пк се не може мењати у Пс или обрнуто.

Максималне спратности објеката из претходне табеле су следећих максималних висина:

Највећа дозвољена спратност				     				    max. висина објеката (m)

П+4+Пс														  фасадно платно 17, атика Пс 20

П+4									      								      венац 17, слеме 20

П+3+Пс						     							  фасадно платно 14,5, атика Пс 17,5

П+3									 								      венац 14,5, слеме 17,5

П+2+Пк								   								      венац 12,5, слеме 15,5

П+2+Пс						    							  фасадно платно 11,5, атика Пс 14,5

П+2								    	   								      венац 11,5, слеме 14,5

П+1+Пк								  								        венац 9,5, слеме 12,5

П+1+Пс						      						    фасадно платно 8,5, атика Пс 11,5

П+1								    	  								        венац 8,5, слеме 11,5

П+Пк								    	      								    венац 6,5, слеме 9,5

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

Уколико је улица под нагибом, за нулту коту се узима средња висинска кота на линији регулације са улицом уз поштовање максималне прописане висине за објекте.

Уколико геомеханичке и хидротехничке могућности дозвољавају могуће је у оквиру свих наведених спратности додати и по једну подрумску етажу или сутерен, али под условом да није прекорачена максимална дозвољена висина објекта.

Објекат може имати или једну повучену спратну етажу или поткровље, ако је наведено у табели макималне спратности. Не дозвољава изградња и поткровља и повучене спратне етаже. Изузетно, у основи објекта, део објекта може имати поткровље, а део повучену спратну етажу, под условом да је према улици оријентисан само један тип спратности.

Наведене висине/спратности се односе на нову изградњу, а не односе се на објекте под  заштитом.

Изузеци

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, максимална висина/спратност објекта на парцели кат. бр. 5831/4 КО Зрењанин I је 12 m за спратност (П+2+Пс) уз обавезну интерполацију по наведеним правилима и поштовање правила за поткровље, повучену спратну етажу и усклађену висину са калканским зидом суседног објекта.

На угаоном делу објекта према улици краља Александра I Карађорђевића и према парцели кат. бр. 5831/3 КО Зрењанин I (на 2/3 фасаде према улици и на 1/2 фасаде до улице, а према парцели кат. бр. 5831/3 КО Зрењанин I) дозвољена максимална висина је 13,5 m односно (П+3), али само за извођење перголе и декоративних транспарентних или зидних елемената. Изнад ове висине не може се градити повучена спратна етажа или поткровље.

Јужни део објекта оријентисан према парцели кат. бр. 5831/3 КО Зрењанин I има третман дворишне фасаде на 1/2 фасаде. Део објекта оријентисан према парцели кат. бр. 5831/7 КО Зрењанин I има третман дворишне фасаде.

7.4 Правила грађења за породично становање

Намена објеката који се могу градити

Породични стамбени објекти могу бити:

- стамбени објекти;

- стамбено - пословни објекти (више од 50 % објекта стамбена намена).

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Минималне површине и ширине парцеле:

- минимална површина парцеле за слободностојеће објекте је 225 m2, минимална ширина парцеле је 9 m;

- минимална површина парцеле за објекте у низу је 180 m2, минимална ширина парцеле је 7 m;

- минимална површина парцеле за објекте у прекинутом низу је 240 m2, минимална ширина парцеле је 12 m.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели. Главни објекат предњом фасадом се поставља на регулациону линију.

На Булевару Милутина Миланковића и у Улици Обала пионира између Јеврејске улице и Трга др Зорана Ђинђића (уз поштовање појаса радно - инспекционе стазе), грађевинскa линијa је на 0 - 5 m од регулационе линије.

Уз израду урбанистичког пројекта могућа је већа удаљеност грађевинске од регулационе линије.

За постојеће објекте који нису изграђени на регулационој линији дозвољена је реконструкција и доградња у складу са правилима грађења.

Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле:

- слободностојећи објекти морају бити удаљени од једне бочне границе парцеле min. 2,4 m, а од наспрамне бочне границе парцеле min. 0,6 m;

- објекти у низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;

- објекти у прекинутом низу морају бити удаљени од наспрамне бочне границе парцеле min. 3 m;

- помоћни објекти и надстрешнице које се граде у дну парцеле могу се градити на удаљењу од min. 0,6 m од граница суседних парцела; главни објекти морају бити удаљени min. 2,4 m од задње границе парцеле.

За објекте у улицама где преовладава изградња објеката у низу задржава се градња објеката у низу и објекти се постављају уз бочне границе парцеле у складу са правилима грађења овог плана.

Изградња објеката на међи, осим објеката који се граде на регулацији у улицама у којима је прописана изградња објеката у низу и у улицама у којима је највећи дозвољени индекс заузетости је 100 %, могућа је у основном габариту постојећег објекта изграђеног на међи који се уклања, односно основном габариту постојећег објекта на суседној парцели који је изграђен на заједничкој међи. Уколико на објекту који је изграђен на међи на суседној парцели постоје отвори за дневно осветљење, као и у свим осталим случајевима, изградња на међи могућа је уз сагласност власника суседне парцеле.

Изградња објеката на удаљењу мањем од планом прописаног могућа је у основном габариту постојећег објекта који се уклања. У свим осталим случајевима изградња на удаљењу мањем од планом прописаног могућа је уз сагласност власника суседне парцеле.

Највећи дозвољени индекс заузетости

Највећи дозвољени индекс заузетости је 60 %.

На грађевинским парцелама у улицама Краља Александра I Карађорђевића, Гимназијска, Пупинова, Светосавска, Јеврејска (непарна страна и парна страна између Улица Гимназијска и Сарајлијина) и у блоку између улица Краља Александра I Карађорђевића, Светозара Марковића и Гимназијска и Трга др Зорана Ђинђића, највећи дозвољени индекс заузетости је 100 %, уз обезбеђивање свих противпожарних услова.

На грађевинским парцелама на којима је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је реконструкција постојећих објеката.

Најмања међусобна удаљеност објеката

Најмања међусобна удаљеност објеката на парцели не сме износити мање од 3 m. У оквиру парцеле објекти се могу градити и у низу у складу са правилима грађења овог плана.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Изградња других објеката на парцели може се дозволити на парцели на којој је саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта.

Помоћни објекти

Објекти у функцији главног објекта који се граде на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни објекат: гараже, оставе и др. Оставе и други помоћни објекти граде се у делу парцеле иза главног објекта. Висина венца је max. 4 m. Површина помоћног објекта не може бити већа од површине главног објекта на парцели. Гараже за путничка возила могу бити и у оквиру главног објекта (у подрумској, сутеренској и приземној етажи).

Надстрешнице

Терасе улазних простора, летње терасе, надстрешнице за путничка возила и сл. Висина венца је max. 4 m. Граде се на удаљењу од min. 0,6 m од граница грађевинске парцеле. Површина надстрешница урачунава се у заузетост парцеле.

Ограђивање парцеле:

У улицама у којима је прописана градња објеката у низу ограде на регулационој линији не могу се постављати.

Грађевинске парцеле ограђују се према следећим условима:

- висина ограде max. 1,8 m;

- капија је са отварањем у оквиру сопствене парцеле;

- ограде на регулационој линији граде се према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин;

- бочне и задња страна грађевинске парцеле: зидана или транспарентна ограда.

Сваки власник парцеле дужан је да изгради ограду на својој бочној међи (десна међа) и ½ ограде према дворишном суседу. Ограђивање парцеле може бити и на други начин уз сагласност власника суседних парцела.

Уколико граница постојећих парцела пролази кроз ајнфорт капију дозвољена је изградња зида на међи који дели ајнфорт капију и таванске просторе, као и целом дужином међе, само уз сагласност власника објекта.

Грађевински елементи објекта

Испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл) нису дозвољени грађевински елементи на уличним фасадама објеката уколико прелазе регулациону линију.

Уколико постоје просторне могућности, на уличним фасадама објеката оријентисаних ка регулацији Булевара Милутина Миланковића и реке Бегеј дозвољени су испади на објекту који прелазе регулациону линију max. 1,2 m на делу објекта вишем од 3 m, али укупна површина ових грађевинских елемената не може прећи 50 % уличне фасаде објекта.

Венци и стрехе могу прећи грађевинску тј. регулациону линију max. 0,5 m на деловима објеката који су виши од 3 m.

Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,9 m изнад површине терена улазе у габарит објекта. Дозвољена је изградња једног степеника ширине 30 cm ван регулационе линије, када је ширина тротоара најмање 3 m.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију. Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре и то: стопе темеља и подрумски зидови 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине 0,5 m.

Положај нових објеката у односу на постојеће мора бити такав да нова изградња не угрожава постојеће објекте у смислу габарита и могућности осунчања постојећих објеката:

- На фасадама објеката који су на удаљењу мањем од 2,4 m од граница суседних парцела, могу се предвидети отвори санитарних просторија, остава, кухиња, фиксни светларници за осветљење степеништог простора и отвори просторија помоћних објеката, са парапетом min. 1,8 m од готовог пода објекта. Уз сагласност суседа отвори се могу постављати и на другим просторијама, са парапетом min. 1,8 m од готовог пода објекта;

- У случају изградње објеката на међи, на фасадама које додирују границе грађевинске парцеле не смеју се постављати отвори за дневно осветљење, светларници или вентилациони отвори;

- Отвори на фасадама не могу се предвидети на фасадама постављеним на регулационој линији према парцелама парцелама на којима је планирана изградња јавних паркинг гаража;

- Стопе темеља и хоризонтална пројекција стрехе са олучном хоризонталом не смеју прећи границу суседне парцеле;

- Спољна јединица клима уређаја не сме се постављати на удаљену мањем од 2,4 m од граница суседних парцела;

- Уколико се нови објекат гради на међи уз постојећи суседни објекат, потребно је извршити проверу стабилности темеља и обезбеђење суседног објекта.

Саобраћајне површине у оквиру парцеле

Саобраћајне површине у оквиру парцеле су: тротоари, манипулативне саобраћајне површине и паркинзи за путничка возила.

Приликом планирања саобраћајних површина коте терена ускладити са котама терена суседних парцела, тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле. Одвођење воде предвидети слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња стамбених објеката могу имати директан или индиректан приступ са јавног пута.

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња стамбених објеката, а имају директан приступ са јавног пута, морају имати минимално један колски приступ - саобраћајни прикључак прилазног пута на јавни пут, ширине од 3 до 6 m (изузетно ширина колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут може бити мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз услове и сагласност управљача). Остале елементе колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут (положај, радијус прикључка прилазног пута, коловозну конструкцију, услове одводњавања и сл) одређује управљач условима за сваки појединачни случај изградње.

Све грађевинске парцеле у овој намени могу имати више колских приступа - саобраћајних прикључака прилазних путева на јавни пут, уз услове управљача за сваки појединачни случај изградње.

Колске приступе - саобраћајне прикључке прилазних путева на јавни пут реализовати тако да немају штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

Тротоар испред парцеле на јавној површини, по завршетку изградње, вратити у првобитан положај тако да се кота нивелете и материјали ускладе са постојећим тротоарима и са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

За објекте становања паркирање се обезбеђује у оквиру сопствене парцеле, по принципу једна стамбена јединица - једно паркинг место или гаражно место.

Приликом планирања простора за паркирање возила за стамбено - пословне и пословно - стамбене објекте, потребно је поштовати и следеће нормативе:

- пословна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица;

- стандарде приступачности - у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Уколико се приликом изградње објеката не може обезбедити потребан број паркинг места, иста или део њих решити у складу са одговарајућом градском одлуком.

Постојећи прилази (пролази) користе се као прилази објектима и задржавају се.

Услови за прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру

Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу инфраструктуру одређују надлежна предузећа у складу са важећим законима и прописима из те области.

Озелењавање парцела

Минималан проценат учешћа зеленила је 20 %.

Минималан проценат учешћа зеленила на грађевинским парцелама на којима је највећи дозвољени индекс заузетости 100 % није прописан.

Архитектонско и естетско обликовање објеката

За градњу објеката предвидети савремене и еколошки чисте материјале. Предвидети све потребне термичке слојеве за зидове, кровне равни, подове и др. Приликом градње водити рачуна о рационалном коришћењу ресурса, енергије и земљишта, тако да нова градња буде квалитетно побољшање простора.

Новопланирани објекти треба да носе печат свог времена и са објектима у окружењу и са културним и историјским вредностима треба да чине складну целину. Спољни изглед објекта усклађује се са условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Услови за доградњу и реконструкцију објеката

Објекти се могу реконструисати и дограђивати  у циљу постизања сигурности и стабилности објекта, реконструкције постојећих инсталација, побољшања услова становања до максималних параметара прописаних овим планом, као и:

- промене намене дела објекта у стамбено - пословни или пословно - стамбени у складу са условима у погледу делатности које се могу градити;

- промена намене целог објекта из стамбеног у пословни или пословног у стамбени;

- промене намене објекта у објекат јавне намене;

- доградња до планом прописане максимално дозвољене висине уз обавезну израду статичког прорачуна стабилности и носивости конструкције и тла и прикључење на постојеће инсталације у оквиру објекта;

- претварање таванског простора у стамбени простор (поткровна етажа) могуће је на објектима са  косим кровом, уз израду статичког прорачуна носивости међуспратне конструкције и прикључење на постојеће инсталације у оквиру објекта;

- реконструкција у смислу интервенција  на фасади, односно затварање постојећих тераса, лођа и балкона је могућа.

7.5 Правила грађења за вишепородично становање

Намена објеката који се могу градити

Вишепородични стамбени објекти могу бити:

- стамбени објекти;

- стамбено - пословни (више од 50 % објекта стамбена намена).

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Минималне површине и ширине парцеле:

- за слободностојеће објекте минимална површина парцеле је 800 m2, минимална ширина парцеле је 18 m;

- за објекте у низу и прекинутом низу минимална површина парцеле је 600 m2, минимална ширина парцеле је 16 m.

За две и више парцела може се предвидети заједнички улаз и могу се формирати заједничке блоковске површине намењене за дечје игралиште, зеленило, саобраћајне површине и др.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели. Главни објекат предњом фасадом се поставља на регулациону линију.

На Булевару Милутина Миланковића и у Улици Обала пионира између Јеврејске улице и Трга др Зорана Ђинђића (уз поштовање појаса радно - инспекционе стазе), грађевинскa линијa је на 0 - 5 m од регулационе линије.

Уз израду урбанистичког пројекта могућа је већа удаљеност грађевинске од регулационе линије.

Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле:

- слободностојећи објекти морају бити удаљени од бочне границе парцеле min. 3,5 m;

- објекти у низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

- објекти у прекинутом низу морају бити удаљени од наспрамне бочне границе парцеле min. 3,5 m;

- од задње границе парцеле објекти  морају бити удаљени min. 3,5 m.

За објекте у улицама где преовладава изградња објеката у низу задржава се градња објеката у низу и објекти се постављају уз бочне границе парцеле у складу са правилима грађења овог pлана.

Изградња објеката на међи, осим објеката који се граде на регулацији у улицама у којима је прописана изградња објеката у низу и у улицама у којима је највећи дозвољени индекс заузетости је 100 %, могућа је у основном габариту постојећег објекта изграђеног на међи који се уклања, односно основном габариту постојећег објекта на суседној парцели који је изграђен на заједничкој међи. Уколико на објекту који је изграђен на међи на суседној парцели постоје отвори за дневно осветљење, као и у свим осталим случајевима, изградња на међи могућа је уз сагласност власника суседне парцеле.

Највећи дозвољени индекс заузетости

Максимални индекс заузетости је 60 %.

На грађевинским парцелама у улицама Краља Александра I Карађорђевића, Гимназијска, Пупинова, Светосавска, Јеврејска (непарна страна и парна страна између Улица Гимназијска и Сарајлијина) и у блоку између улица Краља Александра I Карађорђевића, Светозара Марковића и Гимназијска и Трга др Зорана Ђинђића, највећи дозвољени индекс заузетости је 100 %, уз обезбеђивање свих противпожарних услова.

На грађевинским парцелама на којима је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је реконструкција постојећих објеката.

Најмања међусобна удаљеност објеката

Међусобна удаљеност вишепородичних стамбених објеката на парцели износи најмање половину висине вишег објекта. Ова удаљеност не може бити мања од 6 m ако један од зидова објекта  садржи отворе за дневно осветљење. Удаљеност се може смањити на четвртину висине вишег објекта ако објекти на наспрамним фасадама не садрже отворе са парапетом нижим од 1,8 m.

Међусобна удаљеност главних и других објеката на парцели је min. 3,5 m.

Објекти на грађевинској парцели се могу градити у низу уколико на наспрамним фасадама не постоје отвори и ако су задовољени сви противпожарни услови.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Изградња других објеката на парцели може се дозволити на парцели на којој је саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта.

Гараже

Висина венца је max. 4 m. Граде се на  удаљењу од min. 1,5 m од граница грађевинске парцеле. Гараже могу бити и у оквиру главног објекта (у подрумској, сутеренској и приземној етажи).

Надстрешнице

Терасе улазних простора, летње терасе, надстрешнице за путничка возила и сл. Висина венца је max. 4 m. Граде се на  удаљењу од min. 1,5 m од  граница грађевинске парцеле. Површина надстрешница урачунава се у заузетост парцеле.

Спортски терени

Граде се у делу парцеле иза главног објекта. Могу бити непокривени или наткривени. Површина наткривених терена урачунава се у максимални индекс заузетости парцеле.

Ограђивање парцеле:

У улицама у којима је прописана градња објеката у низу ограде на регулационој линији не могу се постављати.

Грађевинске парцеле ограђују се према следећим условима:

- висина ограде max. 1,8 m;

- капија је са отварањем у оквиру сопствене парцеле;

- ограде на регулационој линији граде се према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин;

- бочне и задња страна грађевинске парцеле: зидана или транспарентна ограда.

Сваки власник парцеле дужан је да изгради ограду на својој бочној међи (десна међа) и ½ ограде према дворишном суседу. Ограђивање парцеле може бити и на други начин уз сагласност власника суседних парцела.

Грађевински елементи објекта

Испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл) нису дозвољени грађевински елементи на уличним фасадама објеката уколико прелазе регулациону линију.

Уколико постоје просторне могућности, на уличним фасадама објеката оријентисаних ка регулацији Булевара Милутина Миланковића и реке Бегеј дозвољени су испади на објекту који прелазе регулациону линију max. 1,2 m на делу објекта вишем од 3 m, али укупна површина ових грађевинских елемената не може прећи 50 % уличне фасаде објекта.

Венци и стрехе могу прећи грађевинску тј. регулациону линију max. 0,5 m на деловима објеката који су виши од 3 m.

Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,9 m изнад површине терена улазе у габарит објекта. Дозвољена је изградња једног степеника ширине 30 cm ван регулационе линије, када је ширина тротоара најмање 3 m.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију. Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре и то: стопе темеља и подрумски зидови 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине 0,5 m.

Положај нових објеката у односу на постојеће мора бити такав да нова изградња не угрожава постојеће објекте у смислу габарита и могућности осунчања постојећих објеката:

- На фасадама објеката који су на удаљењу мањем од 3,5 m од граница суседних парцела, могу се предвидети отвори санитарних просторија, остава, кухиња, фиксни светларници за осветљење степеништог простора и отвори просторија помоћних објеката, са парапетом min. 1,8 m од готовог пода објекта;

- У случају изградње објеката на међи, на фасадама које додирују границе грађевинске парцеле не смеју се постављати отвори за дневно осветљење, светларници или вентилациони отвори;

- Отвори на фасадама не могу се предвидети на фасадама постављеним на регулационој линији према парцелама парцелама на којима је планирана изградња јавних паркинг гаража;

- Стопе темеља и хоризонтална пројекција стрехе са олучном хоризонталом не смеју прећи границу суседне парцеле;

- Спољна јединица клима уређаја не сме се постављати на удаљену мањем од 2,4 m од граница суседних парцела;

- Уколико се нови објекат гради на међи уз постојећи суседни објекат, потребно је извршити проверу стабилности темеља и обезбеђење суседног објекта.

Саобраћајне површине у оквиру парцеле

У оквиру саобраћајних површина планирано је:

- тротоари, ширине min. 1,5 m;

- манипулативне саобраћајне површине ширине min. 3,5 m.

Приликом планирања ових површина ускладити их са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Приликом планирања саобраћајних површина коте терена ускладити са котама терена суседних парцела, тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле. Одвођење воде предвидети слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња објеката из ове намене могу имати приступ парцели директно са јавног пута или индиректно преко заједничких блоковских површина.

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња објеката из ове намене, а имају директан приступ са јавног пута, морају имати минимално један колски приступ - саобраћајни прикључак прилазног пута на јавни пут, ширине од 3,5 до 7 m. Остале елементе колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут (радијус прикључка прилазног пута, коловозну конструкцију, услове одводњавања и сл) одређује управљач условима за сваки појединачни случај изградње.

Све грађевинске парцеле у овој намени могу имати више колских приступа - саобраћајних прикључака прилазних путева на јавни пут, уз услове управљача за сваки појединачни случај изградње.

Колске приступе - саобраћајне прикључке прилазних путева на јавни пут реализовати тако да немају штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

Тротоар испред парцеле на јавној површини, по завршетку изградње, вратити у првобитан положај тако да се кота нивелете и материјали ускладе са постојећим тротоарима и са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Простор за паркирање возила је потребно обезбедити у оквиру сопствене парцеле, по принципу једна стамбена јединица - једно паркинг место.

Изградити паркинг места у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2005.

Ако се планира гаража она може бити у оквиру објекта у сутеренској, подрумској или приземној етажи

Приликом планирања простора за паркирање возила за вишепородичне стамбено - пословне објекте, потребно је поштовати и следеће нормативе:

- пословна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица

- стандарде приступачности - у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Уколико се приликом изградње објеката не може обезбедити потребан број паркинг места, иста или део њих решити у складу са одговарајућом градском одлуком.

Услови за прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру

Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу инфраструктуру одређују надлежна предузећа у складу са важећим законима и прописима из те области.

Озелењавање парцела

Минималан проценат учешћа зеленила је 20 %.

Минималан проценат учешћа зеленила на грађевинским парцелама на којима је највећи дозвољени индекс заузетости 100 % није прописан.

Архитектонско и естетско обликовање објеката

За градњу објеката предвидети савремене и еколошки чисте материјале. Предвидети све потребне термичке слојеве за зидове, кровне равни, подове и др. Приликом градње водити рачуна о рационалном коришћењу ресурса, енергије и земљишта, тако да нова градња буде квалитетно побољшање простора.

Новопланирани објекти треба да носе печат свог времена и са објектима у окружењу и са културним и историјским вредностима треба да чине складну целину. Спољни изглед објекта усклађује се са условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Услови за доградњу и реконструкцију објеката

Објекти се могу реконструисати и дограђивати у циљу постизања сигурности и стабилности објекта, реконструкције постојећих инсталација, изградње лифтовског постројења, изградње и доградње рампи за особе са посебним потребама у простору, побољшања услова становања до максималних параметара прописаних овим планом, као и:

- промене намене дела објекта у стамбено - пословни или пословно - стамбени у складу са условима у погледу делатности;

- промена намене целог објекта из стамбеног у пословни или пословног у стамбени;

- промене намене објекта у објекат јавне намене;

- доградња до планом прописане максимално дозвољене висине уз обавезну израду статичког прорачуна стабилности и носивости конструкције и тла и уз услове надлежних предузећа о могућностима  прикључења на инфраструктуру;

- претварање таванског простора у стамбени простор (поткровна етажа) могуће је на постојећим вишепородичним стамбеним објектима са косим кровом, уз израду статичког прорачуна носивости међуспратне конструкције и услове надлежних предузећа о могућностима прикључења на инфраструктуру;

- претварање заједничких просторија станара у стамбени простор је могућа  у складу са условима из плана;

- претварање стамбеног простора, у оквиру вишепородичног стамбеног објекта који користи унутрашње стамбено степениште, дозвољава се за делатности које су прописане за вишепородично становање и које не ремете услове становања и за које постоје просторно - технички услови;

- реконструкција у смислу интервенција  на фасади, односно затварање постојећих тераса, лођа и балкона није могућа; ова реконструкција може се дозволити уколико се предвиди заједничка интервенција на целој фасади једнобразно и у смислу извођења истовремено.

Одржавање објеката

За изградњу вишепородичног објекта потребно је обезбедити комунално одржавање и одношење смећа у складу са условима ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' и градским одлукама о комуналном одржавању.

7.6 Правила грађења за пословне објекте

Намена објеката који се могу градити

Пословни објекти су објекти у којима се одвија пословна делатност у складу са компатибилним садржајима: пословање, трговинa, угоститељство и услуге.

Минимална површина пословних објеката износи 70 m2.

Објекти пословања могу бити:

- пословни;

- пословно - стамбени објекти (више од 50 % објекта пословна намена).

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Минималне површине и ширине парцеле:

- минимална површина парцеле за слободностојеће објекте је 300 m2, минимална ширина парцеле је 12 m;

- минимална површина парцеле за објекте у низу и прекинутом низу је 300 m2, минимална ширина парцеле је 9 m.

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели. Главни објекат предњом фасадом се поставља на регулациону линију.

На Булевару Милутина Миланковића и у Улици Обала пионира између Јеврејске улице и Трга др Зорана Ђинђића (уз поштовање појаса радно - инспекционе стазе), грађевинскa линијa је на 0 - 5 m од регулационе линије.

Уз израду урбанистичког пројекта могућа је већа удаљеност грађевинске од регулационе линије.

Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле:

- слободностојећи објекти морају бити удаљени од једне бочне границе парцеле min. 2,4 m, а од наспрамне бочне границе парцеле min. 0,6 m;

- објекти у низу - објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле;

- објекти у прекинутом низu морају бити удаљени од наспрамне бочне границе парцеле min. 3 m;

- гараже и надстрешнице које се граде у дну парцеле могу се градити на удаљењу од min. 0,6 m од граница суседних парцела; остали објекти морају бити удаљени min. 2,4 m од задње границе парцеле.

Изградња објеката на међи, осим објеката који се граде на регулацији у улицама у којима је прописана изградња објеката у низу и у улицама у којима је највећи дозвољени индекс заузетости је 100 %, могућа је у основном габариту постојећег објекта изграђеног на међи који се уклања, односно основном габариту постојећег објекта на суседној парцели који је изграђен на заједничкој међи. Уколико на објекту који је изграђен на међи на суседној парцели постоје отвори за дневно осветљење, као и у свим осталим случајевима, изградња на међи могућа је уз сагласност власника суседне парцеле.

Изградња објеката на удаљењу мањем од планом прописаног могућа је у основном габариту постојећег објекта који се уклања.

За постојеће објекте који нису изграђени на регулационој линији дозвољена је реконструкција и доградња у складу са правилима грађења.

За објекте у улицама где преовладава изградња објеката у низу задржава се градња објеката у низу и објекти се постављају уз бочне границе парцеле у складу са правилима грађења овог плана.

Највећи дозвољени индекс заузетости

Највећи дозвољени индекс заузетости је 60 %.

На грађевинским парцелама у улицама Краља Александра I Карађорђевића, Гимназијска, Пупинова, Светосавска, Јеврејска (непарна страна и парна страна између Улица Гимназијска и Сарајлијина) и у блоку између улица Краља Александра I Карађорђевића, Светозара Марковића и Гимназијска и Трга др Зорана Ђинђића, највећи дозвољени индекс заузетости је 100 %, уз обезбеђивање свих противпожарних услова.

На грађевинским парцелама на којима је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је реконструкција постојећих објеката.

За постојеће објекте чија је заузетост парцеле већа од дозвољене и за постојеће објекте чија је заузетост парцеле 100 %, уколико постоје просторне могућности, дозвољена је доградња ради испуњења услова противпожарне заштите (пожарна степеништа).

Најмања међусобна удаљеност објеката

Најмања међусобна удаљеност објеката на парцели не сме износити мање од 3 m. У оквиру парцеле објекти се могу градити и у низу у складу са правилима грађења овог плана.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Изградња других објеката на парцели може се дозволити на парцели на којој је саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта.

Гараже

Висина венца је max. 4 m. Гараже могу бити и у оквиру главног објекта (у подрумској, сутеренској и приземној етажи).

Надстрешнице

Терасе улазних простора, летње терасе, надстрешнице за путничка возила и сл. Висина венца је max. 4 m. Граде се на удаљењу од min. 0,6 m од граница грађевинске парцеле. Површина надстрешница урачунава се у заузетост парцеле.

Магацини пословних објеката

Граде се у делу парцеле иза главног објекта. Висина венца је max. 5 m.

Ограђивање парцеле:

У улицама у којима је прописана градња објеката у низу ограде на регулационој линији не могу се постављати.

Грађевинске парцеле ограђују се према следећим условима:

- висина ограде max. 1,8 m;

- капија је са отварањем у оквиру сопствене парцеле;

- ограде на регулационој линији граде се према условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин;

- бочне и задња страна грађевинске парцеле: зидана или транспарентна ограда;

Сваки власник парцеле дужан је да изгради ограду на својој бочној међи (десна међа) и ½ ограде према дворишном суседу. Ограђивање парцеле може бити и на други начин уз сагласност власника суседних парцела.

Грађевински елементи објекта

Испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл) нису дозвољени грађевински елементи на уличним фасадама објеката уколико прелазе регулациону линију.

Уколико постоје просторне могућности, на уличним фасадама објеката оријентисаних ка регулацији Булевара Милутина Миланковића и реке Бегеј дозвољени су испади на објекту који прелазе регулациону линију max. 1,2 m на делу објекта вишем од 3 m, али укупна површина ових грађевинских елемената не може прећи 50 % уличне фасаде објекта.

Венци и стрехе могу прећи грађевинску тј. регулациону линију max. 0,5 m на деловима објеката који су виши од 3 m.

Отворене спољне степенице које савлађују висину преко 0,9 m изнад површине терена улазе у габарит објекта. Дозвољена је изградња једног степеника ширине 30 cm ван регулационе линије, када је ширина тротоара најмање 3 m.

Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, могу прећи грађевинску линију и могу бити постављени на регулациону линију. Грађевински елементи испод коте тротоара - подрумске етаже, када се грађевинска и регулациона линија поклапају, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада), ако тиме нису угрожене трасе и водови инфраструктуре и то: стопе темеља и подрумски зидови 0,15 m до дубине од 2,6 m испод површине тротоара, а испод те дубине 0,5 m.

Положај нових објеката у односу на постојеће мора бити такав да нова изградња не угрожава постојеће објекте у смислу габарита и могућности осунчања постојећих објеката:

- На фасадама објеката који су на удаљењу мањем од 2,4 m од граница суседних парцела, могу се предвидети отвори санитарних просторија, остава, кухиња, фиксни светларници за осветљење степеништог простора и отвори просторија помоћних објеката, са парапетом min. 1,8 m од готовог пода објекта;

- У случају изградње објеката на међи, на фасадама које додирују границе грађевинске парцеле не смеју се постављати отвори за дневно осветљење, светларници или вентилациони отвори;

- Отвори на фасадама не могу се предвидети на фасадама постављеним на регулационој линији према парцелама парцелама на којима је планирана изградња јавних паркинг гаража;

- Стопе темеља и хоризонтална пројекција стрехе са олучном хоризонталом не смеју прећи границу суседне парцеле;

- Спољна јединица клима уређаја не сме се постављати на удаљену мањем од 2,4 m од граница суседних парцела;

- Уколико се нови објекат гради на међи уз постојећи суседни објекат, потребно је извршити проверу стабилности темеља и обезбеђење суседног објекта.

Саобраћајне површине у оквиру парцеле

У оквиру саобраћајних површина планирано је:

- тротоари, ширине min. 1,2 m,

- манипулативне саобраћајне површине ширине min. 2,4 m;

Приликом планирања ових површина, ускладити их са у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Приликом планирања саобраћајних површина коте терена ускладити са котама терена суседних парцела, тако да одвођење атмосферских вода буде у сопствену парцелу, тј. не смеју се подизањем висинских кота сопствене парцеле угрозити суседне парцеле. Одвођење воде предвидети слободним падом према зеленим површинама и у складу са постојећом и планираном атмосферском канализацијом.

Услови и начин обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња објеката могу имати директан или индиректан приступ са јавног пута.

Грађевинске парцеле на којима се планира изградња објеката које имају директан приступ са јавног пута, морају имати минимално један колски приступ - саобраћајни прикључак прилазног пута на јавни пут, ширине од 3 до 6 m (изузетно ширина колског приступа - саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут може бити мања од 3 m, али не мања од 2,4 m уз услове и сагласност управљача). Остале елементе колског приступа-саобраћајног прикључка прилазног пута на јавни пут (положај, радијус прикључка прилазног пута, коловозну конструкцију, услове одводњавања и сл) одређује управљач условима за сваки појединачни случај изградње.

Све грађевинске парцеле у овој намени могу имати више колских приступа - саобраћајних прикључака прилазних путева на јавни пут, уз услове управљача за сваки појединачни случај изградње.

Колске приступе - саобраћајне прикључке прилазних путева на јавни пут реализовати тако да немају штетне последице за несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

Тротоар испред парцеле на јавној површини, по завршетку изградње, вратити у првобитан положај тако да се кота нивелете и материјали ускладе са постојећим тротоарима и са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Приликом планирања простора за паркирање возила за пословне и пословно - стамбене објекте, потребно је поштовати и следеће нормативе:

- једна стамбена јединица - једно паркинг место;

- пословна установа - једно ПМ на 70 m² корисног простора;

- трговина на мало - једно ПМ на 100 m² корисног простора;

- угоститељски објекат - једно ПМ на користан простор за осам столица;

- стандарде приступачности - у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'' бр. 22/15).

Уколико се приликом изградње објеката не може обезбедити потребан број паркинг места, иста или део њих решити у складу са одговарајућом градском одлуком.

Постојећи прилази (пролази) користе се као прилази објектима и задржавају се.

Услови за прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру

Техничке услове и начин прикључивања објеката на комуналну и осталу инфраструктуру одређују надлежна предузећа у складу са важећим законима и прописима из те области.

Озелењавање парцела

Минималан проценат учешћа зеленила је 20 %.

Минималан проценат учешћа зеленила на грађевинским парцелама на којима је највећи дозвољени индекс заузетости 100 % није прописан.

Архитектонско и естетско обликовање објеката

За градњу објеката предвидети савремене и еколошки чисте материјале. Предвидети све потребне термичке слојеве за зидове, кровне равни, подове и др. Приликом градње водити рачуна о рационалном коришћењу ресурса, енергије и земљишта, тако да нова градња буде квалитетно побољшање простора.

Новопланирани објекти треба да носе печат свог времена и са објектима у окружењу и са културним и историјским вредностима треба да чине складну целину. Спољни изглед објекта усклађује се са условима Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Услови за доградњу и реконструкцију објеката

Објекти се могу реконструисати и дограђивати у циљу постизања сигурности и стабилности објекта, реконструкције постојећих инсталација, побољшања услова становања до максималних параметара прописаних овим планом, као и:

- промене намене дела објекта у стамбено - пословни или пословно - стамбени у складу са условима у погледу делатности које се могу градити;

- промена намене целог објекта из стамбеног у пословни или пословног у стамбени;

- промене намене објекта у објекат јавне намене;

- доградња до планом прописане максимално дозвољене висине уз обавезну израду статичког прорачуна стабилности и носивости конструкције и тла и прикључење на постојеће инсталације у оквиру објекта;

- претварање таванског простора у стамбени простор (поткровна етажа) могуће је на објектима са  косим кровом, уз израду статичког прорачуна носивости међуспратне конструкције и прикључење на постојеће инсталације у оквиру објекта;

- реконструкција у смислу интервенција  на фасади, односно затварање постојећих тераса, лођа и балкона је могућа.

7.7 Посебни услови

- Посебни услови утврђени Планом генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину важе за све планиране намене.

- За изградњу објеката у зонама заштите и зонама ограничења неопходно је прибавити услове надлежних органа, организација и јавних предузећа.

- За сваку појединачну градњу, у складу са наменом на простору обухвата плана, неопходно је прибавити услове од ималаца јавних овлашћења, зависно од класе и  категорије објеката.

- Изградња помоћних објеката мора почети истовремено или после изградње главног објекта.

- Приликом изградње могућа је фазна односно етапна изградња и локацијским условима се може предвидети таква изградња.

- Просторна целина која се састоји од више међусобно повезаних самосталних функционалних целина, односно катастарских парцела које могу имати различиту намену, представља грађевински комплекс и за њега се могу издати локацијски услови.

- Ако се катастарска парцела налази својим деловима у различитим наменама, тада важе правила уређења и правила грађења за намену која има непосредан приступ са јавне површине, а за разграничавање између површина појединих намена израђује се пројекат парцелације.

- Када грађевинска парцела нама директан излаз на улицу, а постоји изграђен стамбени објекат, могуће је остварити приватан пролаз чија ширина мора бити min. 2,5 m.

- Приликом формирања грађевинске парцеле као и издавања информације о локацији и локацијских услова, изградња, доградња и реконструкција је могућа и на грађевинским парцелама површине и ширине до 10 %  мање од утврђене планом.

- За постојеће парцеле које су једнаке или веће од минималних утврђених правилима грађења и које немају директни излаз на јавну површину већ индиректно преко друге грађевинске парцеле, не важе правила грађења која се односе на индекс заузетости и намену. На овим парцелама може се дозволити реконструкција и замена постојећих објеката, доградња поткровне етаже и доградња објекта за побољшање услова становања и рада до 30 % од укупне површине постојећег објекта, у складу са постојећом наменом објекта.

- За постојеће парцеле које су мање од минималних утврђених правилима грађења и које немају немају директни излаз на јавну површину већ индиректно преко друге грађевинске парцеле, не важe правила градње која се односе на индекс заузетости и намену. На овим парцелама  може се дозволити реконструкција или замена постојећих објеката као и претварање таванског простора у стамбени у складу са постојећом наменом објекта.

- За постојеће парцеле које су једнаке или веће од минималних од утврђених правилима грађења које имају директан излаз на јавну површину, али су изграђене више од прописаног индекс заузетости,  може се дозволити реконструкција целог или дела објекта, претварање таванског у поткровну етажу. Уколико се врши замена целог објекта на парцели може се дозволити подизање назитка за формирање поткровне етаже, уз поштовање осталих правила градње, првенствено она која се односе на сагласности суседа.

- За постојеће парцеле које су мање од минималних од утврђених правилима грађења, које имају директан излаз на јавну површину, али су изграђене више од прописаног индекса заузетости, може се дозволити реконструкција објекта, претварање таванског у поткровну етажу, без подизања назитка. Уколико се врши замена целог објекта на парцели може се дозволити подизање назитка за формирање поткровне етаже, уз поштовање осталих правила градње првенствено она која се односе на сагласности суседа.

- На постојећим грађевинским парцелама које су мање од услова прописаних планом а постоји изграђен главни објекат, могућа је изградња једног стамбеног или стамбено - пословног објекта са једном стамбеном јединицом или једног пословног објекта.

- На постојећим грађевинским парцелама у Улици краља Александра I Карађорђевића које су мање од услова прописаних планом, дозвољена је изградња објеката са више од три стамбене јединице.

- На једној грађевинској парцели могуће је озаконити већи број стамбених објеката, као и стамбене објекте са већим бројем стамбених јединица од планом прописаних услова.

- На кровним конструкцијама објеката могу се постављати антенски уређаји, сунчани колектори, соларне ћелије и сл. водећи рачуна о укупном обликовању објекта.

- За реконструкцију дела објекта који је дефинисан као посебна етажа, уколико се врши промена намене објекта, потребно је добити сагласност суседа који се наслања на  етажу на којој се врши реконструкција.

- Постојеће и планиране гараже не могу променити намену без обезбеђења довољног броја паркинг места на истој грађевинској парцели.

- Промене које настану доношењем нових закона и прописа после усвајања плана генералне регулације, обухватиће се приликом издавања локацијских услова.

8 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај план је основ за спровођење и издавање локацијских услова и грађевинске дозволе.

План је израђен у четири примерка у аналогном и четири примерка у дигиталном облику.

План у аналогном облику својим потписом оверава овлашћено лице органа који је донео план.

Два радна оверена оригинала у аналогном облику чувају се у Градској управи - Одељење за урбанизам, један у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина'', а један примерак плана у Скупштини града Зрењанина.

План се објављује у ''Службеном листу града Зрењанина''.

План генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Зрењанина''.

9 ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА

- Подрумска етажа (По) је подземна етажа која је укопана min. 0,5 m испод коте терена. За стамбену и пословну намену етажа мора имати отворе за дневно осветљење и услове за прикључење на мрежу фекалне канализације. Најмања светла висина етаже је 2,2 m, у стамбеним просторијама 2,4 m.

- Сутеренска етажа (Су) је подземна етажа која је делимично укопана, max. 50 cm испод коте терена, прописане висине за одређену намену, min. висине 2,4 m, у којој је дозвољено становање уколико има услова за прикључење етаже на фекалну канализацију.

- Приземна етажа (П) је надземна етажа,  која је целом површином изнад земље и налази се на коти 0 - 1,2 m од коте терена, прописане висине за одређену намену,  min. висине 2,4 m за становање.

- Високо приземље (ВП) је надземна етажа, која се налази изнад сутерена или подрума  и налази се на коти 1,2 m - 2,4 m прописане висине за одређену намену,  min. висине 2,4 m за становање.

- Спратна етажа - спрат је свака етажа изнад приземне етаже,  прописане висине за одређену намену, min. 2,4 m за становање.

Под спратном етажом подразумевају се и Галерија (Г) и Мезанин (М): етажа је отворена етажа, тј. не пружа се изнад целе површине етаже испод. Мезанин може бити и међуспрат, тј. сваки нижи спрат који се налази између два виша.

- Поткровље (Пк) је етажа која се налази испод крова, с назидком висине max. 1,6 m (мерено од коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине).

Поткровна етажа осветљава се преко кровних прозора и кровних баџа. У поткровним етажама које су оријентисане према регулационој линији улице/трга кровне баџе нису дозвољене. Кровне баџе су вертикални испади из равни косог крова у оквиру којих се могу предвидети отвори за дневно осветљење и излази на балкон или лођу. Максимална спољна висина кровне баџе мора бити нижа од висинске коте слемена крова.

Под поткровљем се подразумева и етажа на два нивоа - дуплекс станови. Горња етажа поткровља има везу само преко доње етаже поткровља (степениште у оквиру стана), формирају је кровне равни, нема назидак и не могу се предвидети кровне баџе.

Мансардни кровови (кровови са преломљеним кровним равнима) нису дозвољени на крововима објеката оријентисаних према регулационој линији улице/трга.

- Повучена спратна етажа (Пс) је последња етажа повучена од фасадних равни објекта оријентисаних према регулационој линији улице/трга min. 1,8 m, не урачунавајући ширину испада на објекту.

Простор између фасадне равни објекта и фасадне равни повучене спратне етаже користи се као тераса, без могућности затварања у ширини од min. 1,8 m и без могућности наткривања у ширини од min. 1,3 m, не урачунавајући ширину испада на објекту.

Назидак повучене етаже је висине max. 1 m и мора бити у оквиру прописане максималне дозвољене висине објеката. Нагиб кровних равни је max. 8°.''

- Таван је део објекта који се налази изнад завршне етаже, а не користи се као корисни простор зграде, тј. као етажа. Надзидак може бити max. 1 m.

Члан 7.

Овај пречишћен текст Одлуке објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Број:

Дана:

З р е њ а н и н

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Данијела Мићевић